应急预案编号

应急预案版本号

南宝树脂（中国）有限公司

突发环境事件应急预案

南宝树脂（中国）有限公司

二○一七年十一月

南宝树脂（中国）有限公司

突发环境事件应急预案批准页

单位(盖章)：南宝树脂（中国）有限公司

批准签发(负责人签名或盖章)：

发布日期：    年    月    日

目  录

总则	- 1 -

1.1编制目的	- 1 -

1.2编制依据	- 1 -

1.3适用范围	- 5 -

1.4应急预案体系	- 6 -

1.5工作原则	- 9 -

2基本情况	- 10 -

2.1企业基本情况	- 10 -

2.2环境风险源基本情况	- 11 -

2.3厂区周围环境概况	- 17 -

2.4昆山市开发区基本情况	- 19 -

3环境风险源与环境风险评价	- 20 -

3.1 环境风险评价	- 20 -

3.2公司现有应急能力评估	- 40 -

4组织机构及职责	- 46 -

4.1应急救援组织机构设置	- 46 -

4.2指挥机构的主要职责	- 47 -

4.3 应急救援指挥部成员及主要职责	- 48 -

4.4各应急救援小组的职责	- 48 -

4.5临时应急人员的设置与职责	- 51 -

5预防与预警	- 52 -

5.1环境风险源监控与预防	- 52 -

5.2预警行动	- 55 -

5.3报警、通讯联络方式	- 57 -

6信息报告与通报	- 60 -

6.1内部报告	- 60 -

6.2信息上报	- 60 -

6.3信息通报	- 61 -

6.4事件报告内容	- 61 -

6.5与开发区突发环境事件应急预案联动、衔接	- 61 -

7应急响应与措施	- 64 -

7.1分级响应机制	- 64 -

7.2应急措施	- 65 -

7.3 应急监测	- 74 -

7.4应急终止	- 77 -

7.5应急终止后的行动	- 77 -

8后置处理	- 79 -

8.1善后处理	- 79 -

8.2保险	- 79 -

10奖惩	- 84 -

10.1奖励	- 84 -

10.2责任追究	- 84 -

11保障措施	- 85 -

11.1内部保障	- 85 -

11.2外部救援	- 88 -

12预案的评审、备案、发布和更新	- 90 -

12.1评审	- 90 -

12.2备案	- 90 -

12.3发布	- 90 -

12.4更新	- 90 -

13预案的实施和生效时间	- 92 -

14附则	- 93 -

14.1名词术语定义	- 93 -

14.2预案管理与更新	- 94 -

14.3预案实施时间	- 94 -

# 1总则

## 1.1编制目的

制定环境突发事件应急预案的目的是为了进一步健全公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害，提高公司环境保护方面人员得应急反应能力，确保迅速有效地处理突发性环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件，指导和规范突发性环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全。特制定本工作预案。

编制了本环境污染事件应急预案，作为公司事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范公司环境风险源得监控和环境污染事件应急的措施。

## 1.2编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，自2015年1月1日起施行)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年10月)；

(3)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年10月29日)；

(4)《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，国家环保总局，环发〔2005〕152号

(5)《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》(GB5085.1)

(6)《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》(GB5085.2)

(7)《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3)

(8)《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》(GB5085.4)

(9)《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》(GB5085.5)

(10)《危险废物鉴别标准 腐蚀性毒性物质含量鉴别》(GB5085.6)

(11)《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7)

(12)《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T 298)

(13)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第三十一号，2005年)；

(14)《中华人民共和国水污染防治法》(中华人民共和国主席令第八十七号，2008年)；

(15)《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令第三十二号，2000年)；

(16)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号，2002年)；

(17)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发〔2005〕39号)；

(18)《危险化学品登记管理办法》(国家经济贸易委员会令第35号2002年11月5日施行)；

(19)《危险化学品安全管理条例》(国务院第591号令,2011年)；

(20)《危险废物经营许可证管理办法》(国务院第408号令，2004年)；

(21)《废弃危险化学品污染环境防治办法》(国家环境保护总局令 第27号，2005年)；

(22)《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令第28号，2005年)；

(23)《排放污染物申报登记管理规定》(国家环保局令第10号,1992年)；

(24)《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》(环发〔2006〕50号)；

(25)《危险化学品名录》(公安部等八部委2003年公告第2号)；

(26)《剧毒化学品目录》(国家安全生产监督管理局公告2003年第1号)；

(27)《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)；

(28)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)；

(29)《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T 20-1998)；

(30)《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)；

(31)《危险废物鉴别标准》(GB 508.1-2007)；

(32)《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2009)；

(33)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号,2008年)；

(34)《建设项目环境保护管理条例》(国务院[1998]第253号令)；

(35)《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号，2002年)；

(36)《化学品安全技术说明书编写规范》(GB16483-2000)；

(37)《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发[2004]2号)；

(38)国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》(环发[2005]152号)；

(39)《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》(安监总危化[2006]10号)；

(40)《关于开展全国重点行业企业环境风险及化学品检查工作的通知》(环办[2010]13号);

(41)《关于开展涉及易燃易爆危险品建设项目环境风险排查和整改的通知》(环办[2010]111号)；

(42)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169)；

(43)《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》(安监管危化字[2004]43号);

(44)《国家突发公共事件总体应急预案》；

(45)《国家突发环境事件应急预案》；

(46)《国务院办公厅关于集中开展安全生产大检查的通知》(国办发明电〔2013〕16号；

(47)《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发[2010]113号)；

(48)《江苏省突发公共事件总体应急预案》；

(49)《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》(试行)(企业版)；

(50)《江苏省突发事件应急预案管理办法》(苏政办发[2012]153号)；

(51)《江苏省环境保护委员会办公室关于印发江苏省重点环境风险企业整治与防控方案的通知》(苏环委办[2013]9号)；

(52)《苏州市突发环境风险事故应急方案》(苏府[2006]136号)；

(53)《苏州市危险化学品事故应急预案》；

(54)《苏州市较大以上安全生产事故应急预案》；

(55)《苏州市突发水污染事件应急预案》(苏府办[2010]3号)；

(56)《苏州市突发环境污染事件预警及应急处置系统建设方案》；

(57)《地表水环境质量标准》(GB3838)；

(58)《环境空气质量标准》(GB3095－2012)；

(59)《大气污染物综合排放标准》(GB16297)；

(60)《污水综合排放标准》(GB8978)；

(61)《恶臭污染物排放标准》(GB 14554)；

(62)《地下水质量标准》(GB/T 14848)

(63)《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

(64)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1)；

(65)《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2)；

(66)《太湖地区城镇地区污水处理厂及重点工业行业污染物排放限值》(DB32/T1072-2007)

(67)《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006)

其他相关的法律、法规、规章和标准。以上凡不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本导则。

## 1.3适用范围

### 1.3.1适用范围

本预案适用于范围如下：

(1)在公司内人为或不可抗力造成的废气、废水、固废(包括危险废物)、危险化学品、有毒化学品等环境污染破坏事件；

(2)在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中因有毒有害化学品的泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件

(3)易燃易爆化学品外泄造成爆炸而产生的突发性环境污染事件；

(4)企业生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；

(5)因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境污染事件；

(6)其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事故和辐射安全事故风险。

### 1.3.2突发环境事件类型、级别

1.3.2.1 突发环境事件的类型

根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件分为：

(1)环境污染事件(即水污染事件、大气污染事件、噪声与振动污染事件、土壤污染事件、地下水污染事件、固体废弃物污染事件、危险化学品和废弃化学品污染事件、农业环境污染事件等)；

(2)生态环境破坏事件。

根据本公司的生产和原辅料的使用情况判断，本公司可能发生的突发环境事件为环境污染事件。

1.3.2.2 突发环境事件的级别

根据公司的实际，针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部(仓库、车间)控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将本突发环境事件分为3个等级。重大(Ⅰ级)、较大(Ⅱ级)和一般(III级)三个级别。

事故影响超出公司控制范围，应当根据严重的程度，通报区，市、省或者国家相关部门，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施，为重大环境污染事件(Ⅰ级)。

事故的有害影响超出车间范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内，为较大环境污染事件(Ⅱ级)。

事故的有害影响局限在各车间之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内，为一般环境污染事件(III级)。

我公司可能发生的突发性事件的类型为环境污染事件，级别属于一般环境事件(III级)。

## 1.4应急预案体系

本公司应急预案体系由公司根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对公司的实际情况制定本公司环境突发事件总体应急预案，不单独制定各单项应急预案。本应急预案针对企业内发生的突发环境事件制订了应急预案和现场应急处置方案，并明确了事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责，明确了企业内部各部门之间、企业与周市政府及各相关部门的联系与衔接。

本次应急预案体系见图1.4-1。

图1.4-1  公司应急预案体系流程图

## 1.5工作原则

(1)以人为本，安全第一。切实履行企业的主体责任，把保障员工和群众的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少突发事故造成的人员伤亡作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。

(2)统一领导，分级负责。在国家和政府部门的统一领导下，在企业应急领导小组指导下，在企业领导协调下，各部门、车间按照各自职责和权限，负责有关生产事故的应急管理和应急处置工作，建立安全生产应急预案和应急机制。

(3)依靠科学，依法规范。依据有关的法律法规和管理制度，加强应急管理，使应急工作程序化、制度化、法制化。采用先进救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

(4)预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主”方针，坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，开展常态下风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

# 2基本情况

## 2.1企业基本情况

南宝树脂（中国）有限公司位于江苏省昆山开发区昆嘉路600号，系台资企业，于1996年建成一期工程并投产，总投资956万美元。2002年开始二期建设，二期投资160万美元，环保投资100万元人民币。厂区占地面积约54458平方米，建筑面积11000平方米，绿化面积10000平方米。企业现有职工178人，其中技术管理人员70人，安全管理人员3人。公司职能部门实行常日班制，每天工作8小时。生产线采用二班制（8小时/班），全年工作约250天。

公司于1998年建成一期工程并投产，总投资956万美元，建设内容涂料2400吨/年、水性涂料4800t/年、胶黏剂2400t/年。于1999年08月18日通过一期环保工程验收。2004年1月申报了《南宝树脂（中国）有限公司二期工程》环评报告表，昆山市环保局于2004年01月12日以(昆环建[2004]67号)对该项目予以批复，于2005年3月14日通过二期环保工程验收。后根据公司发展需求，公司于2005年申报了《南宝树脂（中国）有限公司扩建项目》环评报告书，昆山市环保局于2005年10月26日以(昆环建[2005]3441号)对该项目予以批复，此项目不需验收。公司设计产能为：新增生产粉沫涂料2400吨/年、绝缘树脂2400吨/年、绝缘涂料2400吨/年。公司于2010年申报《南宝树脂（中国）有限公司车间品检实验室搬迁及增加水性涂料实验项目》环评报告表+专项分析，昆山市环保局于2010年03月31日以(昆环建[2010]1014号)对该项目予以批复，项目内容为车间品检实验室搬迁（企业内部搬迁）及增加水性涂料实验，此项目不需验收。

本公司基本情况汇总表见表2.1-1。

表2.1-1 企业基本情况汇总表

| 单位名称 | 南宝树脂（中国）有限公司 |
| --- | --- |
| 单位地址 | 昆山市开发区昆嘉路600号 | 所在街道(镇) | 开发区 |
| 企业性质 | 台资 | 邮政编码 | 215334 |
| 法人代表 | 孙德聪 | 职工人数 | 286人 |
| 统一信用代码 | 9132058362841820XU | 占地面积 | 54458平方米 |
| 联系电话 | 0512-57708888 | 所属行业 | C2652 涂料制造业 |
| 企业规模 | 小 型 | 经度坐标 | E121°00′56″ |
| 主要原料 | 树脂、助剂、乳液、填料等 | 纬度坐标 | N31°21′49″ |
| 主要产品 | 粉末涂料、水性涂料、胶黏剂 | 历史事故 | 无 |
| 联系人 | 何志明 | 联系电话 | 18962637756 |

## 2.2环境风险源基本情况

### 2.2.1产品方案

(1) 产品产量及储存

公司设计生产的产品品种及情况见表2.2-1。

表2.2-1 建设项目产品方案

| 产品名称 | 年设计能力 | 生产状况 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉体涂料 | 4800吨 | 正常 | 4000小时 |
| 水性涂料 | 3160吨 | 正常 |  |
| 胶黏剂 | 2400吨 | 正常 |  |
| 木器漆 | 200吨 | 已停产 |  |
| PCB油墨 | 600吨 | 已停产 |  |

(2) 产业政策及合法性分析

企业主要产品为水性涂料、粉体涂料，查阅《产业结构调整指导目录(2013年本)》，企业产品不属于其中限制或淘汰类，因此企业的产品与国家的有关产业政策相符，符合当地的产业定位。

### 2.2.2主要原辅材料

公司主要原辅材料见表2.2-2，主要原辅材料理化性质见表2.2-3。

表2.2-2  原辅材料年耗量及最大库存量表

| 序号 | 名称 | 物质形态 | 年耗量（t/a） | 最大储存量（t） | 生产单元最大储存量（t） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲苯 | 液态 | 120 | 3 | 0.5 | 国内汽车 |
| 2 | 环己烷 | 液态 | 50 | 2 | 0.5 | 国内汽车 |
| 3 | 90#溶剂油 | 液态 | 50 | 2 | 0.4 | 国内汽车 |
| 4 | 丁酮 | 液态 | 30 | 1.5 | 0.3 | 国内汽车 |
| 5 | 丙酮 | 液态 | 30 | 1.5 | 0.2 | 国内汽车 |
| 6 | 丁苯胶乳液 | 液态 | 500 | 8 | 0.8 | 国内汽车 |
| 7 | 乙烯-醋酸 乙烯共聚物 | 液态 | 1800 | 15 | 1 | 国内汽车 |
| 8 | 碳酸钙 | 固态 | 1200 | 10 | 0.7 | 国内汽车 |
| 9 | 硫酸钡 | 固态 | 300 | 5 | 0.6 | 国内汽车 |
| 10 | 滑石粉 | 固态 | 200 | 4 | 0.5 | 国内汽车 |
| 11 | 钛白粉 | 固态 | 300 | 5 | 0.6 | 国内汽车 |
| 12 | 颜料 | 固态 | 300 | 4 | 0.4 | 国内汽车 |
| 13 | 环氧树脂 | 固、液态 | 500 | 5 | 0.5 | 国内汽车 |
| 14 | 聚酯树脂 | 固、液态 | 1200 | 10 | 0.8 | 国内汽车 |
| 15 | 丙烯酸树脂 | 固、液态 | 300 | 3 | 0.5 | 国内汽车 |
| 16 | 聚氨酯树脂 | 固、液态 | 200 | 2 | 0.4 | 国内汽车 |
| 17 | 填料 | 固态 | 200 | 2 | 0.4 | 国内汽车 |
| 18 | 助剂 | 固态 | 100 | 1 | 0.2 | 国内汽车 |
| 19 | 固化剂 | 固态 | 30 | 0.5 | 0.1 | 国内汽车 |

项目使用的原辅料理化性质详见下表：

表2.3-2 主要原辅材料理化性质

| 名称 | 分子式 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | C7H8 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味；熔点-94.9℃；相对密度（水=1）0.87；沸点110.6℃；引燃温度为535℃不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | LD50:5000mg/kg (大鼠经口) 12124mg/kg(免表皮) LC50:20003mg/kg 8小时（小鼠吸入） |
| 丙酮 | CH3COCH3 | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发；熔点-94.6℃；相对密度（水=1）0.80；沸点56.5℃；与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | LD50:5800mg/kg (大鼠经口) 20000mg/kg(免经皮) LC50:无资料 |
| 碳酸钙 | CaCO3 | 无臭、无味的白色粉末或无色结晶；熔点825℃（分解）；相对密度（水=1）2.70-2.95；不溶于水，溶于酸。 | / | / |
| 硫酸钡 | BaSO4 | 白色斜方晶体；熔点1580℃；相对密度（水=1）4.50（15℃）；不溶于水，不溶于酸。 | / | / |
| 环氧树脂 | / | 根据分子结构和分子量大小的不同, 其物态可从无臭、无味的黄色透明液体至固体；熔点145-155℃；溶于丙酮、乙二醇、甲苯。 | 易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。 | / |

### 2.2.3 主要生产设备

公司设备生产设备见表2.2-4。

表2.2-4 公司设备及公辅工程一览表

| 设备名称 | 生产车间 | 型号/规格 | 电机功率KW | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤出机 | 粉体一车间 | PLK100A | 110 | 1 | 良好 |
| 挤出机 | 粉体一车间 | PLK100B | 55 | 1 | 良好 |
| 挤出机 | 粉体一车间 | PLK70型 | 37 | 1 | 良好 |
| 粉碎机 | 粉体一车间 | 30型 | 22 | 2 | 良好 |
| 粉碎机 | 粉体一车间 | 40型 | 30 | 2 | 良好 |
| 粉碎机 | 粉体一车间 | 10型 | 7.5KW | 1 | 良好 |
| 分散机 | 水性一车间 | — | 45 | 11 | 正常 |
| 混合搅拌槽 | 水性一车间 | — | — | 8 | 正常 |
| HJ型粉料混合机 | 水性一车间 | — | — | 1 | 2m2 |
| 研磨机 | 水性一车间 | — | — | 3 | 正常 |
| 升降平台 | 水性一车间 | SJ2000 | 4 | 1 | ≤480GK |
| 电动葫芦 | 水性一车间 | — | — | 1 | ≤2T |
| 灌装机 | 水性一车间 | GCJ01 | 气动 | 3 | 正常 |
| 抽风设备 | 水性一车间 | 30HP | 22.5 | 1 | 正常 |
| 纯水机组 | 水性一车间 | 1t | — | 1 | 正常 |
| 捏合机 | 胶黏一车间 | — | 75KW | 1 | 共用、防爆型 |
| 开炼机 | 胶黏一车间 | — | 40KW | 1 | 共用、防爆型 |
| 混合搅拌槽 | 胶黏一车间 | 5T | — | 1 | 共用、防爆型 |
| 混合搅拌槽 | 胶黏一车间 | 2.5T | — | 1 | 共用、防爆型 |
| 混合搅拌槽 | 胶黏一车间 | 10T | — | 5 | 共用、防爆型 |
| 混合搅拌槽 | 胶黏一车间 | 3T | — | 1 | 共用、防爆型 |
| 混合搅拌槽 | 胶黏一车间 | 6T | — | 1 | 共用、防爆型 |
| 混合搅拌槽 | 胶黏一车间 | 8T | — | 1 | 共用、防爆型 |
| 混合搅拌槽 | 胶黏一车间 | 0.5T | — | 1 | 共用、防爆型 |
| 地磅 | 胶黏一车间 | 载重2吨 |  | 1 | 共用、防爆型 |
| 搅拌机 | 胶黏一车间 | — | 37KW | 1 | 共用、防爆型 |
| 双轴搅拌机 | 胶黏一车间 | 双电机 | — | 1 | 共用、防爆型 |
| 灌装机 | 胶黏一车间 | 气动 | — | 5 | 共用、防爆型 |
| 堆高机 | 胶黏一车间 | 气动 | — | 1 | 共用、防爆型 |
| 变压器 | 配电房 | SZ9-630/10 | 630KVA | 1 | 共用、防爆型 |
| 变压器 | 配电房 | SZ9-630/10 | 630KVA | 1 | 共用、防爆型 |
| 锅炉 | 锅炉房 | ST-1.8 | 7.5 | 1 | 共用、防爆型 |

### 2.2.5厂区总平面布置

公司主出入口位于南侧昆嘉路上，公司整个地块呈长方形（220m×288m）北侧为（甲类）化学品仓库、（丙类）粉末涂料车间及（甲类）木器漆车间；南侧主要为生产综合车间5栋、污水站、应急池、固废堆场及办公楼；西侧为（丙类）仓库及成品仓库；东侧主要为（丙类）仓库。厂区总平面布置详见附图3。

### 2.2.6生产工艺

公司生产工艺流程图如下：

（一）粉体涂料生产工艺流程

图2.2-1 粉体涂料生产工艺流程图

工艺流程说明：

将树脂：环氧树脂、聚酯树脂、丙烯酸树脂、聚氨酯；颜料：氧化铁、群青、碳黑、钛青蓝、钛青绿、永固紫、耐晒黄、永固黄、耐晒大红、钛白粉；助剂、填充剂：硫酸钡、碳酸钙、高岭土、石英粉、硅灰石、滑石粉；固化剂C(异氰尿酸三缩水甘油酯)、双氰胺按一定的比例经预混合后，使用挤出机将原料挤压成片状。再经粉碎机将片状原料粉碎成粉末状，最后加入金属颜料（铜粉、银粉）、珠光颜料即荧光颜料，再经后混合，包装入库。

（二）水性涂料生产工艺流程

图2.2-2 水性涂料生产工艺流程图

工艺流程说明：

分散：将水、助剂（纤维素增稠剂、分散润湿剂、消泡机、防冻剂、PH调节剂、防腐剂）按一定比例混合后，加入颜料钛白粉和体质颜料（碳酸钙、硫酸钡、硅灰石粉、滑石粉、高岭土）高速分散至规定的粒度。

混合：加入乳液（纯丙烯酸乳液、苯乙烯丙烯酸乳液、醋叔乳液、硅丙乳液、弹性乳液）、成膜助剂、增稠剂，若彩色漆还需加入颜料，搅拌均匀

检验：经品管人员检验产品各特性合格后，包装入库。

（三）胶黏剂生产工艺流程

图2.2-3  胶黏剂生产工艺及排污流程示意图

工艺流程说明：

将氯丁橡胶、石油树脂、酚醛树脂（固体）、氧化镁、氧化锌、90#溶剂油、甲苯、乙酸乙酯、环己烷投入搅拌槽内，预先混合。

捏合、轮压：使用捏合机、开炼机将氯丁胶皮、氧化镁、氧化锌进行混合和轮压，制成氯丁胶片。

搅拌溶解：将甲苯、丙酮、乙酸乙酯、90#溶剂油、环己烷、二氯甲烷、氯丁胶片等按一定的比例投入8t搅拌槽搅拌溶解8h；再投入助剂搅拌溶解后出料包装。

### 2.2.7“三废”处理及排放情况

2.2.7.1废水

公司产生的废水主要为生产废水及生活污水。

公司采取的污水处理工艺处理效果良好，经过季度监测报告，废水能够达标排放，排放尾水符合《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32 1072-2007表3化学工业其他排污单位相关要求。

废水治理工艺如下：

图2.2-4  公司废水治理工艺流程示意图

本次应急预案水质情况委托苏州市华测检测技术有限公司进行检测，报告编号：EDD36J005951a，数据如下：

表2.2-5 水污染物排放情况

| 水 污 染 物 | 生产废水 | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 执行标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 6.91 | 6～9 | mg/L |
|  |  | 色度 | 2 | 50 | mg/L |
|  |  | 悬浮物 | 6 | 70 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 10 | 80 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.6 | 20 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.082 | 15 | mg/L |
|  |  | 总氮 | 2.26 | --- | mg/L |
|  |  | 总磷 | 0.09 | 0.5 | mg/L |
|  |  | 动植物油 | ND | --- | mg/L |

2.2.7.2废气

项目主要废气表现为粉体车间产生的粉尘（以颗粒物计）、胶黏剂车间产生的甲苯废气。为了解公司废气排放情况，本次应急预案废气排放情况委托苏州市华测检测技术有限公司进行检测，报告编号：EDD36J001979a，数据如下。

表2.2-6 公司废气产生及排放情况表

| 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 结果 | 大气污染综合排放标准GB16297-1996表二标准 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 排气筒1# 粉体一车间 | 颗粒物 （有组织） | 排放浓度mg/m³ | 2.90 | 120 | 15米排气筒排空 |
|  |  |  | 排放速率mg/m³ | 4.24x10-2 | 3.5 |  |
|  | 排气筒2# 粉体一车间 |  | 排放浓度mg/m³ | 4.12 | 120 |  |
|  |  |  | 排放速率mg/m³ | 9.17x10-3 | 3.5 |  |
|  | 排气筒3# 粉体一车间 |  | 排放浓度mg/m³ | 3.76 | 120 |  |
|  |  |  | 排放速率mg/m³ | 1.28x10-2 | 3.5 |  |
|  | 排气筒4# 粉体一车间 |  | 排放浓度mg/m³ | 87.7 | 120 |  |
|  |  |  | 排放速率mg/m³ | 0.156 | 3.5 |  |
|  | 胶黏剂车间 | 甲苯 （无组织） | 排放浓度mg/m³ | 大气污染综合排放标准GB16297-1996表2 无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 上风向1# | 上风向2# | 上风向3# | 上风向4# |  |
|  |  |  | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |  |

2.2.7.3噪声

本项目主要噪声源为生产设备、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声值在65-86dB（A）之间，生产过程中对车间有一定的封闭性，大部分噪声源位于车间内。采用减振隔振、消声隔声处理等设施。经过治理以后噪声值可降低15-30dB（A）。公司昼间厂界噪声值均达标。

本次应急预案本噪声排放情况委托苏州市华测检测技术有限公司进行检测，报告编号：EDD36J001979a，数据如下。

表2.2-7  公司废气产生及排放情况表

| 测点编号 | 检测点位置 | 检测时间 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界东外1m | 昼间 14.21-14.38 | 52.8 |
| 2# | 厂界南外1m |  | 49.6 |
| 3# | 厂界西外1m |  | 50.6 |
| 4# | 厂界北外1m |  | 52.0 |

2.2.7.4固废

公司产生的固体废物处理的原则是分类收集，危险废物交由有相关资质的单位处理。固体废物的产生和处置情况见表2.2-8。

表2.2-8  固体废弃物产生及处置情况表

| 固废名称 | 类别 | 产生量 （t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废涂料桶 | 900-041-49 | 15 | 委托资质单位处置 |
| 废大桶 | 900-041-49 | 3000只 | 委托资质单位处置 |
| 生活垃圾 | / | 112 | 环卫所处理 |

## 2.3厂区周围环境概况

### 2.3.1周边环境状况

公司位于昆山市经济技术开发区昆嘉路600号，公司主要出入口位于南侧的昆嘉路上，北侧为昆山兴能能源科技有限公司、牧田（中国）有限公司，东侧为长安汽车昆山联合4S店，西侧为贝碧欧美术颜料有限公司。距离项目最近的敏感点为南侧170米处的平巷新小区。

### 2.3.2地形地貌

昆山市地处长江之尾，是长江三角洲的一部分，属华东陆台范围江南古陆地带。地表土层为黄褐色亚粘土，土层厚度约为1.00m，第二层为灰褐色粉质粘土，土层厚度为4.00m。根据“中国地震裂度区划图(1990)”及国家地震局、建设部地震办(1992)160号文，昆山市地震烈度值为Ⅵ度。全市域东西宽约3.3k㎡，南北约48k㎡，总面积921.3k㎡，其中水域278.1k㎡，平原643.2k㎡。境内河网密布，地势平坦，自然坡度小，由西南微向东北倾斜。地面高程2.8至6m(基准面：吴淞零点)。区域可分为三种类型：

① 北部低洼圩区：位于阳澄湖以东，娄江以北，包括城北、新镇、周市、陆扬、巴城、石牌等，以及正仪、玉山北部的部分地区，通称阳澄湖低洼圩区。地面高程在3.2m以下，地下水位较高。

② 中部半高田地区：在境中部吴淞江两岸，北至娄江，南到双洋潭，包括千灯、石浦、南港、张浦、花 桥、兵希、蓬朗、玉山、正仪等。地势平坦，河港交错、地面高程在3.2至4m之间。

③ 南部濒湖高田地区：位于淀山湖、阳澄湖周围，包括周庄、锦溪、大市、淀东等，区内湖泊众多，陆地 起伏较大，呈半岛状。地面标高在4至6m之间。

### 2.3.3地表水系

昆山市素有江南水乡之称，境内河网纵横、湖泊星罗棋布。现有主要干支河流55条，总长435.8km，湖泊27个。境内河流分为南北两脉，沪宁铁路62号桥以西娄江为界，62号桥以东铁路为界，南部为淀泖水系，北部为阳澄水系。境内河湖水源主要为太湖、 阳澄湖、澄湖等西部来水，经吴淞江、娄江、庙泾河、七浦塘、杨林塘、急水港等河道过境，其中急水港、吴淞江和娄江为主要泄水河道。

水位和流量的变化主要取决于上游客水来量和县境内雨水径流量以及下游泻水速度 三个因素。全年平均天然地表径流量为8.2亿m³，上游过境客水量年平均为51.3亿m³左右，从太仓市的浏河闸、杨林闸和常熟市的七浦闸、白茆闸引长江水年均达2.5亿m³。昆山市河流西承太湖来水，东泄长江入海，太湖渲泄主干河道—娄江、吴淞江横贯 市境。河流水位与太湖地区降水量的季节分配基本一致，4月水位开始上涨，5～9月进入汛期，此后随降水的减少而下降，1～3月水位最低。

开发区境内水网纵横交叉，南北向主要河道有千灯浦、陆泥浦、道褐浦、石浦港、古塘江、向阳河、迎春河、中心河等，东西向的河道有汶浦塘、吴淞江、新支浦港、团结河、灯泾河、新胜河、小泉泾、张泾江等。河道除吴淞江与青浦县境内河网相接，其余均与市内河网相接。

### 2.3.4环境保护目标

根据本公司建设地点周围现状，按厂界外5km范围排查，主要人口集中居住区和社会关注区分布情况见表2.3-1，具体分布情况见附图4。

表2.3-1  公司周边5000m范围的主要环境保护目标

| 环境 要素 | 保护目标 | 方位 | 距离(m) | 规模及功能 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 绿地21新城 | 东北 | 1200 | 住宅（20000人） | (GB3095-2012)二级 |
|  | 和兴东城花苑 | 东北 | 2200 | 住宅（3000人） |  |
|  | 东城蓝都 | 东北 | 2200 | 住宅（2500人） |  |
|  | 世贸东外滩 | 东北 | 3200 | 住宅（3000人） |  |
|  | 晨曦北园 | 东北 | 3300 | 住宅（2500人） |  |
|  | 春曦园 | 东北 | 3600 | 住宅（5000人） |  |
|  | 中南世纪城 | 东北 | 4100 | 住宅（3000人） |  |
|  | 帝宝花园 | 东北 | 4100 | 住宅（5000人） |  |
|  | 平巷新小区 | 南 | 170 | 住宅（2000人） |  |
|  | 春江佳苑 | 南 | 4800 | 住宅（2500人） |  |
|  | 杏花北苑 | 南 | 4850 | 住宅（2000人） |  |
|  | 富华园 | 西 | 2000 | 住宅（1500人） |  |
|  | 绿中海 | 西 | 3000 | 住宅（1000人） |  |
|  | 千叶公寓 | 西 | 3000 | 住宅（800人） |  |
|  | 兴华园 | 西 | 3200 | 住宅（1000人） |  |
|  | 园明东村 | 西 | 3500 | 住宅（2000人） |  |
|  | 新城丽园 | 西 | 3700 | 住宅（2200人） |  |
|  | 新城家园 | 西 | 3900 | 住宅（2200人） |  |
| 水环境 | 洞庭河 | 东 | 980 | 小型 | (GB3838-2002) Ⅳ类 |
|  | 夏架河 | 东 | 2000 | 小型 |  |
|  | 葛家湾河 | 南 | 200 | 小型 |  |
|  | 耀宁河 | 西 | 550 | 小型 |  |
|  | 景王浜河 | 北 | 620 | 小型 |  |
|  | 太仓塘 | 北 | 1700 | 中型 |  |
| 声环境 | 厂界四周 | 四周 | 1 | / | (GB3096-2008)3类 |

# 3环境风险源与环境风险评价

## 3.1 环境风险评价

### 3.1.1 风险评价等级及范围

本次风险评价资料及结论引用《南宝树脂（中国）有限公司环境风险评估报告》的结论。

根据风险评估报告，公司的周边环境风险受体属于E1；环境风险物质与临界量比值(Q)为1.22，属于Q1等级；生产工艺与环境风险控制水平(M)为18，属M1类水平。综合评定企业风险等级为Q1-M1-E1，企业评为较大环境风险等级。

### 3.1.2环境风险识别

(一)生产过程环境风险识别

其生产过程中风险因素归纳为：

1、自然条件：本项目所在地区春夏秋冬有雷雨天气(昆山地区平均雷雨日为30d/a)，生产车间、仓库等建筑、设施存在着遭受雷击的危险性。

2、生产设备

本项目使用的机械设备较多，如作业人员不小心或操作不当，可能会造成机械伤害，如被轧伤、压伤、挫伤等。另外，在正常生产时，这些设备还会带来一定的噪声影响。公司生产设备突然出现故障或管道突然破裂等，可能导致废气未达标处理直接排放。

3、易燃、自燃物质火灾：由于明火和违章作业、电气设备设施缺陷及故障、静电、雷击及散杂电流等原因可能引起火灾事故。

4、贮运系统：在运送原料、产品时，存在着挤压、碰撞、倾倒等车辆伤害事故的可能性。柴油等如保管或使用不当也存在引起爆炸或火灾的隐患。

5、静电放电：汽车、危险品运输车等，在进行化工物料装卸作业过程中，都有积聚静电荷的倾向，若防静电措施不落实或效果不佳，静电荷将得以积累，当积累到一定程度时，可能发生放电现象。如果放电能量大于可燃混合物的最小点燃能量，并且在放电的瞬间可燃物料蒸汽和空气的混合物正好处于燃烧或爆炸极限范围内，将引起燃烧、爆炸事故。

6、项目在正常生产、巡检、检修、物料装卸、贮运等过程中，还有可能存在其它方面的危险因素，如烫伤、高出坠落、物体打击、运输车辆伤害事故等。

7．厂内电路老化等引起的电路短路等事故，导致厂内紧急停电，可能出现废水未达标处理直接排放。

(二)物料贮存、运输过程的环境风险识别

(1) 员工使用铁质工具，因磨擦而产生火花，遇泄漏的易燃易爆物料，有发生火灾爆炸的可能性；

(2) 桶装物料在装卸、储运过程中可能由于指挥失误、操作失误等，发生挤伤、压伤等伤害，或易燃、有毒液体泄漏引起中毒、火灾、爆炸等；

(3) 桶装物料还可能因破裂、密封损坏等原因在储运过程中产生泄漏，仓库管理人员应加强巡查；

(4) 危险化学品包装物、容器可能会由于质量问题产生泄漏等现象，进而有引发中毒、火灾、爆炸的可能；

(5) 环氧树脂、聚酯树脂等发生泄漏，可引起腐蚀、化学灼伤事故。

(6) 公司储存的物料有粉料，在卸料或领用时如果包装物破损，会产生粉尘，因而对人员产生粉尘危害。

(7) 消防通道若有损坏、不平、堵塞等情况，在发生火灾、爆炸等事故的条件下，会影响消防车辆顺利通行，不利于事故控制。

(8) 在运输物料过程中，驾驶员操作不慎，或违章驾驶、情绪不佳等会发生车辆伤害事故，如果撞坏包装桶、袋等还会引发二次事故。

(9) 在雷雨季节，若生产未装设避雷设施，存在被雷电击中而引发火灾爆炸事故的可能性。

所以，储运系统的主要的危险有害因素有火灾、爆炸、中毒、灼伤、粉尘、车辆伤害等。

(三)火灾、爆炸的环境风险分析

公司生产过程中使用的环氧树脂等为易燃物料。当其在生产过程中泄漏局部积聚，遇激发能源，可能引发火灾事故。

本项目可能出现的点火源主要有：

1、动火作业

动火作业是生产作业区、公用工程区设备设施安装、检修过程中常见的作业方式，若违章动火或防护措施不当，易引发火灾爆炸事故。

本项目各个部位、区域的动火作业应严格统一管理，避免因动火作业发生火灾爆炸事故。

2、作业现场吸烟

在“防火防爆十大禁令”中，烟火被列为第一位。因吸烟引发火灾爆炸事故的例子有很多。

外来人员(如外来汽车驾驶员、外来施工人员及参观人员等)中的一部分人，由于安全意识较差，在禁烟区吸烟的现象是有可能出现的，应同时加强对外来人员的安全管理。

3、机动车辆排烟喷火

汽车、拖拉机及消防车等，都是以汽油或柴油作燃料。有时，在排出的尾气中夹带火星、火焰，这种火星、火焰有可能引起易燃易爆物质的燃烧或爆炸。汽车排烟喷火以及司机吸烟带来的危险应引起足够重视。

4、电气设备产生的点火源

电气设备系统由供配电系统和仪器仪表控制系统两部分组成。使用普通电器，和使用电话、手机等通讯器材时，也有可能产生电火花。

因电气设备造成的火灾爆炸事故，往往来势凶猛，除可能造成人身伤亡和设备损坏外，还经常造成大范围、长时间停电，扩大经济损失。

5、静电放电

汽车、危险品运输车及易燃易爆物料输送管线等，在进行化工物料装卸、输送及贮运作业过程中，都有积聚静电荷的倾向，若防静电措施不落实或效果不佳，静电荷将得以积累，当积累到一定程度时，可能发生放电现象。如果放电能量大于可燃混合物的最小点燃能量，并且在放电的瞬间可燃物料蒸气和空气混合物正好处于燃烧或爆炸极限范围时，将引起燃烧、爆炸事故。

人体携带的静电同样危险。静电放电在生产作业区的各个场所都有可能发生，其危害性较大。

6、雷击及杂散电流

防雷设施不齐全，生产厂房以及其他建构筑物防雷接地措施不力等原因，有可能导致本项目在雷暴天气发生火灾爆炸事故，根据气象资料分析，本项目所在地区为多雷暴地区。

杂散电流窜入危险性场所，也是火灾爆炸事故发生的原因之一。

7、机械摩擦和撞击火花

铁制金属工具、法兰盘、鞋钉等，若与车间地面(若地面为普通水泥地面)发生摩擦或撞击，就有可能产生火花。在搬运金属件的过程中，若动作粗野，也有可能因摩擦、碰撞而产生火花。

8、人为纵火

破坏分子的蓄意纵火、破坏，也是一个火源途径。

掌握了点火源产生的途径和规律，有助于采取针对性的安全对策与措施，来有效地控制火源，确保生产及物料装卸、贮运过程的安全进行。

(四)中毒环境风险分析

公司使用的甲苯、丙酮等化学品都具有一定毒性。在储存、使用这些化学品时，如果作业人员未佩戴个人防护用品，有可能因吸入、摄入或经皮肤吸收后引起中毒。

(五)腐蚀环境风险分析

1、腐蚀性大气环境危害

不同类型腐蚀性气体泄漏、放空、无组织挥发等，可造成腐蚀性大气环境危害。

2、腐蚀品对土壤腐蚀的危害性

长期生产过程中腐蚀性物质渗漏，对土壤的腐蚀会导致墙基础、柱基础、设备基础不均匀沉降或破坏，造成危险建构筑物事故，管架倾斜事故、转动设备损坏以及路面塌陷等事故。

3、腐蚀品对人体的伤害

人体接触腐蚀品会引起灼伤或破坏性创伤，以致溃疡等。吸入挥发出来的腐蚀性蒸汽易损伤呼吸道粘膜，引起咳嗽、呕吐、头痛等。被腐蚀性物品灼伤后，伤口不易愈合，不及时治疗后果严重。

4、腐蚀品对生产装置的腐蚀危害

腐蚀品对生产设备、容器、管线、阀门、操作平台及其它设施等存在腐蚀危害，腐蚀危害常常不容易被发觉，因腐蚀一般时间较长才显现破坏作用，如材料减薄、穿孔、强度降低、密封失效等，继而可引起物料的泄漏，导致火灾、爆炸、中毒、化学灼烫等事故的发生。

(六)公辅工程环境风险识别

A 冷却循环系统

冷却循环系统由冷却塔、冷却水泵组成。生产中的主要危险有害因素有：冷却塔风机、水泵运行时，产生噪声危害；水泵转动部件防护不周，造成机械伤害；电气设备漏电，有触电危险。

B 消防系统

消防系统有高压水泵、稳压水泵组成的水消防系统和低倍泡沫灭火系统。生产中的主要危险有害因素有水泵运行时产生的噪声、转动部件引起的机械伤害及漏电引起的触电事故等。

C 蒸汽加热系统

蒸汽加热系统主要危险有害因素有：设备、安全阀等设施不定期检测、校验，导致设备、管道、阀门破裂或密封失效，蒸汽喷泄，引起人体烫伤。

D．环保工程存在的危险、有害性

厂区运转不正常的最差情况，如生活污水设备破坏、收集池及收集管道堵塞、废水排放的地沟破裂等，即污水未经处理直接排放，造成区域污水处理厂运行不正常，直至对污染物的去除率降至零。

(七)二次污染的危险、有害性

本公司生产车间、仓库等发生泄漏事故后，一般可用砂土或其它惰性材料进行覆盖。次生/伴生污染为受污染的砂土等，作为危废委外处理；当易燃化学品泄漏引发火灾爆炸事故，其可能的次生污染为火灾消防废水、消防土等，产生的伴生污染为燃烧产物、消防废水。燃烧产物参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。消防废水及泄漏液体等可通过仓库、车间周围已建的围沟、事故收集池、已有的雨水管网收集进入事故应急池暂存，雨水管有紧急切断阀，以保证泄漏废液等不会经管网流入外环境。通过以上相应措施，可确保次生/伴生污染不对环境造成二次污染。

### 3.1.3最大可信事故源项及概率分析

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液(气)体化学品泄漏等几个方面，根据对同类化工行业的调研、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。

一、事故原因分析

1、原因分析

根据拟建项目所涉及的有毒物质(包括液体及其蒸气)接触或侵入人体后，会发生生物化学变化，破坏生理机能，引起功能障碍和疾病，甚至导致死亡。

同时泄漏出来的有机气体多具有易燃、易爆性，并在不同程度上具有毒性危害。一旦发生有毒易挥发物质泄漏事故，伴随蒸气在空气中传输扩散及发生化学反应的过程，将会对有关区域作业人员、居民及其它人员构成威胁，会对各有关环境圈层造成污染，还有可能进一步引发火灾及爆炸事故等。

可能发生泄漏的原因分析如图3.1-1。

图3.1-1  泄漏原因分析

除以上泄漏原因外，还有其它几个方面：

(1)关键部件或部位缺陷

从大量的泄漏事故来看，下述部件或部位的缺陷易造成泄漏事故：

①衬垫

在衬垫处产生泄漏的原因主要有：材质不良(耐腐蚀性、耐热或耐压不够)、表面压力不够、破裂变形或形式不好，紧固力不够等。

②法兰盘

法兰盘面平行度不良、变形或出现破裂是导致法兰盘泄漏的原因。

③密封部位

密封部位破损、材料被腐蚀或自然老化，轴偏摆、松弛，密封面不垂直，内压力不当等是密封部位发生泄漏的原因。

④焊缝

焊缝中存在气泡，或被腐烂，或出现裂纹，容易从焊缝中泄漏。

⑤螺钉拧入处

螺钉松弛，配合精度不良，紧固力不够等易造成泄漏。

⑥阀片

阀片因混入异物、热变形、紧固力过大或遭腐蚀而腐蚀破裂，表面压力不够，以及松弛等原因，易造成泄漏。

上述部件、部位发生的泄漏以跑冒滴漏为主，事故规模通常较小，但发生频率较高，且分布范围较广，其危害性不容忽视。

(2)安全监测、控制系统故障

管道等生产、储运设施的各种工艺参数，如液位、温度、压力、流量等，都是通过现场的一次仪表或控制室的二次仪表读出的，所有工艺环节的操作通过控制室完成。这一套安全监测、控制系统若出现故障，如出现测量、计量仪表错误指示或失效、失灵等现象，则容易造成毒物跑、冒、串及泄漏事故，且往往事故规模较大。

根据目前化工项目的安全监测、控制系统，自动化程度整体水平来看，在这些方面做的较好。但在装卸、储运、生产时仍然存在发生毒物泄漏事故的可能性，应进一步加以注意和改进。

(3)火灾、爆炸

一旦发生火灾、爆炸事故，有可能对周围的设备、贮槽、管线及其它设备设施造成破坏，引起更大规模的毒物泄漏事故，以及由此引起的消防尾水污染。

(4)交通事故

装载化学品的汽车在行驶的过程中，若发生交通事故，有可能造成毒物泄漏事故，使周围地区受灾。

掌握了毒物泄漏扩散事故的起因，即发生规律，有利于采取相应的防范措施，降低危险性。

2、毒物泄漏事故规模

根据对我国化工企业目前的安全技术状况所做出的综合分析，毒物泄漏扩散事故一般可以划分为小型、中型、大型三个等级。

①小型泄漏事故

毒物泄漏量较小，泄漏时间较短的事故称为小型泄漏事故。如：因密封材料失效引起冒滴漏造成的蒸气逸散；或因装卸过满造成溢漏等。

对大多数物料而言，小型泄漏事故中形成的有毒蒸气逸散量不大，因此扩散危险较小，往往不会引起生产区内环境发生重大变化。

根据目前的安全技术水平判断，小型泄漏事故的发生频率较高。

②中型泄漏事故

毒物泄漏量较大，泄漏时间中等的事故称为中型泄漏事故。如：输送管线破裂等。

中型泄漏事故可能生产区内受到明显影响，并有可能恶化临近区域的职业安全卫生状况，如：引起火灾爆炸事故和损害作业人员身体健康等。中型泄漏事故对厂区环境造成危害的程度及其范围会比较明显。

按照我国目前的安全管理水平，只要采取了系统有效的化工区安全生产管理措施，就可以明显减少厂区内发生中型泄漏事故的可能性。因此，中型泄漏事故发生概率较小。

③大型泄漏事故

毒物泄漏量很大，泄漏时间较长的事故称为大型泄漏事故。如：运输工具及其它场所起火爆炸，引起大量毒物泄漏于陆地或大气。

大型泄漏事故一旦发生，项目生产在一定时间内很可能陷于瘫痪，并且往往伴有人员伤亡和财产损失。与此同时，起火爆炸和相应的管路、贮槽破损所引起的溢漏、扩散及燃烧等，有可能严重恶化拟建项目临近区域的空气质量。因此，大型泄漏事故是对周围环境安全和构成严重威胁的灾难性重大事故。

3、危害程度判定

项目所使用的柴油等为易燃、有毒物质，这些有毒、易燃物质及其伴生、次生产物(包括液体及其蒸气)接触或侵入人体后，会发生生物化学变化，破坏生理机能，引起功能障碍和疾病，甚至导致死亡。

(1)火灾和爆炸

由于本项目风险评价的评价重点为有毒有害物质泄漏对外环境造成的影响，火灾和爆炸不列入评价重点，因此，采用危险度评价法确定火灾爆炸危险度。其危险度依据物质、容量、温度、压力和操作等五个项目实际情况确定危险度等级为Ⅱ级。

(2)泄漏

计算典型情况下有毒化学物质的泄漏量，同时泄漏出来的气体在不同程度上具有毒性危害。一旦发生有毒易挥发物质泄漏事故，伴随蒸气在空气中传输扩散及发生化学反应的过程，将会对有关区域作业人员、居民及其它人员构成威胁，会对各有关环境圈层造成污染。

(3)事故连锁效应

事故连锁效应是指一个设备或储罐发生火灾、爆炸等事故，因火灾热辐射、爆炸冲击波以及管道连接等因素，导致临近的或者上下游的设备或储罐发生火灾、爆炸等事故的效应。

作为化工企业，本项目涉及易燃易爆的危险物质，在生产过程中上下游关系紧密。当一设备发生火灾、爆炸事故，若不采取及时、有效的措施，发生事故连锁，造成事故蔓延的可能性较大；一旦某一重要设备发生重大的火灾、爆炸事故，巨大的辐射或冲击波有可能克服设备距离的阻碍，发生事故连锁。

本项目仓库贮存有易燃有毒的危险物质，当某一仓储单元发生火灾事故时，邻近仓储单元的物料经过较长时间的高温烘烤，温度升高，存在引发新的火灾爆炸的可能性。

(4)事故重叠引起继发事故

事故重叠是指在某一设备或仓储设备的火灾、爆炸和泄漏同时或相继发生。根据统计资料，石化行业的重大安全事故多为事故重叠，首先由于管线或设备破损导致易燃易爆危险物质大量泄漏，或自燃、或遇明火点燃而形成火灾爆炸事故，或在爆炸又可能造成更多的物料泄漏。

本项目火灾爆炸的最大可信事故即属于事故重叠。

(5)事故中的伴生、次生危害

项目多数物质都具有潜在危害，在贮存、运输和生产过程中易发生泄漏和火灾爆炸，部分化学品在泄漏和火灾爆炸过程中遇水或热会有伴生和次生的有毒有害物质，导致对环境的危害。

二、最大可信事故分析及其概率

在上述风险识别、分析和事故分析的基础上，最大可信事故是具有一定的发生概率，其后果是灾难性的，在所评价系统的事故中其风险值最大的事故。本项目的最大可信事故设定为：甲苯发生泄漏事故。

物料泄漏

原料（甲苯、环乙烷、丁酮、丙酮、环氧树脂等）、成品仓库和装卸货区域。在包装容器故障和运行泄漏，如撞击(车辆撞击、物体倒落)或人为破坏造成包装容器等破裂而泄漏，滤袋等撕裂造成泄漏。在甲苯与空气可形成爆炸性混合物时，遇到点火源，产生爆炸，原料和聚酯树脂成品为可燃性物品，可能发生火灾，但可能性很低，不易被点燃，燃烧过程相对平缓。装卸货区域可能发生车辆碰撞和火灾事故，风险相对低。发生以上事故，可能造成1～2名仓库操作人员烧伤、撞伤等事故，原料、成品损毁，厂房和设备部分损坏。

危废储存及泄漏：

公司产生的固体废物处理的原则是分类收集，危险废物交由有相应资质的单位处理。建设项目一般工业固体废物的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修订单要求建设，具体要求如下：

① 贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的种类相一致；

② 贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。

本项目危险废物的收集、暂存应按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 修改单要求设置，具体要求如下：

① 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

② 设施内要有安全照明设施和观望窗口；

③ 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

同时应对危险废物存放设施实施严格管理：

① 危险废物贮存设施都必须按相关的规定设置警示标志；

② 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

③ 危险废物贮存设施内设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。

公司需严格按照上述要求对危险固废进行贮存和管理。固体废物存储室设有雨水管网，防止雨水流到危险固废堆里。危险固体废物的储存间须设置渗液收集槽，收集槽渗滤液将委外处理。

临时储存场应设置防渗措施：基础必须防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造建筑材料必须与危险废物相容。

危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。在外运前，厂内针对固体废物不同性质，采取分类存放。

本工程风险评价的最大可信事故设定见表3.1-2。

表3.1-2 本项目最大可信事故概率统计表

| 事故名称 | 发生概率 (次/年) | 发生概率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料桶、反应器等破裂泄漏事故 | 10-5 | 极少发生 | 需要采取措施 |
| 雷击或火灾引起的严重泄漏事故 | 10-5 | 极少发生 | 采取对策 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5-10-6 | 很难发生 | 注意关心 |
| 仓库等出现重大火灾、爆炸事故 | 10-3-10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |

参照上表统计数据，本项目风险评价中最大可信事故概率为1×10-5次/年。

### 3.1.4后果计算

3.1.4.1化学品泄漏扩散

有毒有害物质在大气中的扩散，采用多烟团模式或分段烟羽模式、重气体扩散模式等计算。按一年气象资料逐时滑移或按天气取样规范取样。

1泄漏量计算

根据资料，发生泄漏时，泄漏速度可用流体力学的伯努利方程计算，其泄漏速度为：

式中：

QL－流体泄漏速度(kg/s)；

Cd－流体泄漏系数，无量纲，取0.62。

A－裂口面积(㎡)，按泄漏孔径10mm考虑。

ρ-泄漏流体密度(kg/m³)，物质的密度。

P-容器内介质压力(Pa)，取常压。

P0-环境压力(Pa)，取一个大气压。

g-重力加速度(9.8m/s2)

h-裂口之上液位高度(m)，取1.0m。

表3.1-3 甲苯泄漏量计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.62 |
| A | 裂口面积 | m2 | 7.85×10-5 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 870 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 常压 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 常压 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 1.0 |
| Q | 泄漏时间 | s | 600 |

经计算，各计算数据见表3.1-4。

表3.1-4 甲苯的泄漏速度、泄漏量

| 名称 | 开始泄漏速度 | 单罐储存量 | 全部漏完所需时间 | 所取泄漏时间 | 泄漏量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | 0.135kg/s | 200kg | 160s | 15min | 200kg |

2、预测模式

(1)物料泄漏量的计算

按照最不利于环境的情况进行模拟计算，以单罐甲苯全部泄漏计算，合计200kg。

(2)泄漏液体蒸发量

公司甲苯储存温度为常温、不高于30℃，当液体泄漏时基本不发生闪蒸和热量蒸发，因此本次计算仅以质量蒸发量计算。

采用以下公式计算甲苯的挥发量：

Q3=a×p×M/(R×T0)×u(2-n)(2+n)×r(4+n)/(2+n)

式中：Q3-质量蒸发速度，kg/s；

M-摩尔质量，870g/mol；

a-大气稳定度系数表；

p-液体表面蒸汽压，1.33kPa；

R-气体常数，8.134J/mol k；

T0-环境温度，294K；

u-风速，m/s；

r-液池半径，3.0m。

液池蒸发模式参数如下：

表3.1-5  液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A，B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E，F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

(3)预测模式

将采用下列烟团公式：

式中：

C--下风向地面坐标处的空气中污染物浓度(mg.m-3)；

--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数(m)。常取σX =σy

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：

-- 第i个烟团在时刻(即第w时段)在点(x,y,0)产生的地面浓度；

-- 烟团排放量(mg)，为释放率(mg.s-1)，为时段长度(s)；

、、--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数(m)，可由下式估算：

式中：

和--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

(4)执行标准

执行标准如下表所示：

表3.1-6 空气中甲苯标准限值表

| 标准名称 | 甲苯 |
| --- | --- |
| 《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002(≤mg/m3) | 时间加权平均容许浓度 | 188mg/m3 |
|  | 短时间接触容许浓度 | 754mg/m3 |
| 半致死浓度(mg/m3) | LC50 | 20003mg/m3 |
|  | 嗅觉域值 | / |

(5)预测结果

当发生液体泄漏挥发在大气中的扩散预测结果与评价见表3.1-7。

表3.1-7  甲苯泄漏事故分析

预测表明，甲苯在2.4m/s的风速、F大气稳定度下最大落地浓度为6389.4053mg/m3，最大落地浓度出现在下风向11.2m处。未出现超半致死浓度范围浓度范围、短时间容许接触浓度范围为34.7m，可见，甲苯泄漏若发生将危及所在区域内人员的健康，因此，必须采取措施，减轻事故发生时的危害。

3.1.4.2 火灾爆炸后果计算

根据该公司生产过程中工艺条件和工艺单元中危险物料量等因素，选取甲苯作火灾爆炸指标评价。

选取甲苯作为火灾物质，其灾害后果可用泄漏池火进行模拟计算。假定泄漏形成池液或流到水面并覆盖水面。液体由于池表面风的对流即缓慢蒸发，若遇明火便发生池火燃烧。

表4.4-4 火灾爆炸灾害情况表

| 序号 | 损伤半径 | 单位 | 危害值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧速率 | kg/(m2·s) | 0.121 |
| 2 | 持续时间 | s | 54.39 |
| 3 | 火焰高度 | m | 15.36 |
| 4 | 表面热辐射通量 | KW/m2 | 998.24 |

表4.4-5  不同热辐射功率I(KW/m2)下的热辐射效果

| 热辐射功率I(KW/m2) | 热辐射效果 |
| --- | --- |
|  | 对设备的损害 | 对人的伤害 |
| 1.2 | — | 正午时太阳直射身体时的感觉 |
| 1.5 | — | 痛阈 |
| 5-10 | — | 1 0～30秒的热辐射会导致疼痛，30秒左右的热辐射会导致2度烧伤 |
| 12.5 | 在某些情况下可以使木材达到点火后可以燃烧的程度、塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤/10S 1%死亡/1min |
| 25 | 使木材自发性燃烧，轻质钢结构开始受到破坏 | 重大烧伤/10S 100%死亡/1min |
| 37.5 | 对坚固建筑物开始造成损害 | 100%死亡/10S，100%死亡/1min |

预测结果：

池火单位面积燃烧速率为0.00035kg/(m^2·s)

池火持续时间为：676410.9 s

池火的火焰高度为：0.4m

池火焰表面热辐射通量为：32.6W/m^2

死亡的热辐射通量为：14844.9 W/m^2，死亡半径小于池火半径，不存在热辐射死亡半径

二度烧伤的热辐射通量为：9831.9 W/m^2，二度烧伤半径小于池火半径，不存在热辐射二度烧伤半径

一度烧伤的热辐射通量为：4320.1 W/m^2，一度烧伤半径小于池火半径，不存在热辐射一度烧伤半径

财产损失的热辐射通量为：25751.9 W/m^2，财产损失半径小于池火半径，不存在热辐射财产损失半径。

可以看出，本项目发生火灾、爆炸事故时，死亡重伤的危险主要发生在距离事故源20m范围内，属于厂区内部区域，因此火灾爆炸主要是对位于事故现场附近的职工造成影响，对外环境中的居民区则不会造成影响。

### 3.1.5风险值计算与评价

3.1.5.1风险值

风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：

化工车间火灾的最大可信事故概率为1.2×10-7次/年，最大可信事故造成的危害C为5人/事故(车间区及附近操作人员)，则风险值为6.0×10-7(死亡/年)。

化学品原料桶破裂发生泄漏，一般不会致人急性中毒死亡，风险值较小，处于可接受水平。

因此，本项目最大风险值为6.0×10-7(死亡/年)。

3.1.5.2 风险可接受水平分析

为了进行有效的风险管理和风险评价，各行业事故风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平，最大可接受水平是不可接受风险的下限。在工业和其它活动中，各种风险水平及其可接受程度列于表3.1-10。

表3.1-10 各种风险水平及其可接受程度

| 事故名称 | 发生概率 (次/年) | 发生概率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料桶、反应器等破裂泄漏事故 | 10-5 | 极少发生 | 需要采取措施 |
| 雷击或火灾引起的严重泄漏事故 | 10-5 | 极少发生 | 采取对策 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5-10-6 | 很难发生 | 注意关心 |
| 仓库等出现重大火灾、爆炸事故 | 10-3-10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |

参照上表统计数据，本项目风险评价中最大可信事故概率为1×10-5次/年。

### 3.1.6公司设置事故池合理性分析

公司应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总=(V1+V2–V3)MAX+V4+V5

式中：V1—收集系统范围内发生事故的一套装置的物料量；

V2—发生事故的装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消—发生事故的装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入废水收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

根据公司实际情况可知：

V1—可忽略；

V2计算依据及结论如下：

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)计算本企业消防尾水量，根据厂内可能发生火灾的占地面积最大的仓库发生火灾产生的消防尾水量确定消防尾水收集池容积。

本企业工厂面积小于100hm2，同时发生火灾次数为1次。火灾持续时间为2h，一次灭火室外消火栓用水量为25L/S，室内消火栓用水量15L/S。经计算消防用水量为288m3/次，取消防尾水排放量为用水量的80%，经计算得消防尾水量为230m3/次。

V3—公司雨水管网及污水处理站调节池余量均可作为事故废水管道容量进行估算，合计容量约300m3。

V4—发生事故时仍必须进入废水收集系统的废水。取5m3。

V5—公司化学品库等均在室内储存，初期雨水中污染物含量较小，本次不计。

V总=(0+230–300)MAX+5+0＜0

因此现有事故废水收集装置能够满足目前生产需求。要求企业做好管道疏通工作，保证事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水；设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至污水处理厂处理。

### 3.1.7环境风险评价结论

南宝树脂（中国）有限公司所在区域不属于《建设项目分类管理名录》中所规定的环境敏感区，公司未构成重大危险源；该公司存在的环境风险类型为有毒有害物料的泄漏、火灾、潜在的爆炸事故引发的环境污染等风险，最大可信事故确定为车间盐酸原料桶发生泄漏事故，造成大气环境污染事故；根据南宝树脂（中国）有限公司目前的工艺技术水平和管理水平，以及泄漏事故造成的环境影响后果分析，其风险水平小于化工行业风险统计值；但由于事故发生时可能会对周围厂区及环境造成明显的影响，因此，南宝树脂（中国）有限公司应继续加强环境风险管理，严格遵守有关防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，进一步完善事故风险防范措施，并备有应急响应所需的物资；事故发生后应立即启动应急预案，有组织地进行抢险、救援和善后恢复、补偿工作，以周到有效的措施来减缓事故对周围环境造成的危害和影响。

### 3.1.8 次生/伴生污染及危险物质进入环境途径

(一)次生/伴生污染

①本公司生产车间、仓库等发生泄漏事故后，一般可用砂土或其它惰性材料进行覆盖。次生/伴生污染为受污染的砂土等；②当易燃化学品泄漏引发火灾爆炸事故，其可能的次生污染为火灾消防废水、消防土等，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。

(二)进入环境途径

泄漏物料以及挥发、火灾、爆炸产生的伴生污染物通过扩散进入外界大气环境；当物料只发生少量泄漏事故时，泄漏液体很容易控制其外流，一般不会通过雨、污水管网直接进入外界水环境；当发生较大泄漏或火灾、爆炸等事故时，产生的大量消防废水等若处理不及时或处理措施采取不当，危险物品极有可能随消防废液通过雨、污水管网进入外界水环境；泄漏气体及物料挥发气体会进入到空气中。

(三)次生/伴生污染控制

根据上述分析中可知，当发生事故时可能产生的伴生/次生污染为火灾消防废水、废砂土等。其中废砂土等为固态，直接用铲子转移至带盖桶内，不会进入外环境；当仓库等因物料包装桶，一般为单个桶发生危险化学品泄漏事故以及车间生产设备发生泄漏时，少量泄漏可利用砂土直接吸收处理，大量泄漏或发生火灾爆炸事故时，产生的泄漏废液、消防废水等可通过仓库、车间周围已建的围沟、事故收集池，有的污水管网收集进入事故应急池暂存，雨水管有紧急切断阀，以保证泄漏废液等不会经管网流入外环境。通过以上相应措施，可确保次生/伴生污染不对环境造成二次污染。

## 3.2公司现有应急能力评估

### 3.2.1现有事故防范设施分析

现有事故防范设施分析见表3.2-1。

表3.2-1  现有事故防范设施

| 序 号 | 应急措施 | 位置 | 布 置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水沟(明沟) | 厂区、车间、仓库周围 | / | 可及时收集雨水或事故尾水，将其导流入雨水管网或事故池 |
| 2 | 标志牌 | 危险化学品区 | 在危险化学品的生产、贮存区粘贴危险的标志 | / |
| 3 | 建筑布局 | / | 合理布局 | 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)，合理布局 |
| 4 | 工艺及设备 | / | 制定了各岗位工艺安全措施和安全操作规程，设备和管线有防静电接地 | 配置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所。 |

### 3.2.2应急装备能力评估

消防设施、器材设置情况：公司按要求在各建筑物内配备了一定数量与种类的灭火器材及消防栓。

企业按照规范要求，为员工配备了的个人防护设施主要有：防护眼镜、工作服、防护手套、安全鞋、防护口罩、安全帽等；生产现场设置应急药箱和冲淋洗眼器。

配备了一些应急物资：警示带、安全绳、抽送风机、黄沙等。。

公司现有的应急物资及装备见表3.2-2、3.2-3。

表3.2-2  消防及应急设施设置情况表

| 序号 | 设备/设施名称 | 数量 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SN65消防栓 | 16只 | 车间 |
| 2 | 消防水带 | 16只 | 车间 |
| 3 | 干粉灭火器 | 100只 | 车间、仓库等 |
| 4 | 水基型式灭火器 | 10只 | 车间、仓库等 |

表3.2-3  应急物资一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 担架 | 2个 | / | 应急柜内 |
| 2 | 胶手套 | 若干 |  | / |
| 3 | 胶鞋 | 若干 |  | / |
| 4 | 医用酒精、脱脂棉、双氧水、紫药水、碘酒、清凉油、正骨水、藿香正气水、云南白药、创可贴等 | 若干 | / | 应急柜内 |
| 5 | 吸收棉 | 3箱（30条） | / | / |
| 6 | 黄沙 | 50桶 | / | 车间 |

应急物资、装备由采购部门派专人检查，每月检查一次，并做好相关记录，对于需要更换的物资、装备上报给公司副总指挥，并及时补充。

参考《危险化学品单位应急救援物资配备标准》(征求意见稿)中的小型危险化学品单位应急物资配备标准，并从环境应急角度出发，可以看出，企业储备了一定的个体防护装备，在应急物资方面也配备了如应急药包等物资，但是对于有毒液体泄露、火灾突发环境事件，个体防护装备和应急物资数量不足或不存在，如自给式呼吸器等，因此企业在应急物资装备方面，还需进一步补充完善，各负责人每月对应急物资及消防设施进行检查和更新，详细记录，并统一交于安全组长。

### 3.2.3应急队伍能力评估

现有的应急救援小组成员情况如下。。

表3.2-4  应急救援小组成员表

| 职责 | 姓名 | 岗位职务 | 联系手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥组负责人 | 林永正 | 总经理 | 18962637832 |
| 技术组负责人 | 胡玉华 | 厂务部/品保部副理 | 18912665297 |
| 抢险组负责人 | 何志明 | 环安主管 | 18962637756 |
| 后勤组负责人 | 赵志祥 | 环安工程师 | 18962637767 |
| 医疗组负责人 | 邱建林 | 工务副课长 | 18962648633 |
| 消防组负责人 | 张兴贵 | 接着剂车间负责人 | 18962637732 |
| 通讯组负责人 | 管涛 | 总务课负责人 | 18962648651 |
| 善后组负责人 | 缪夕亮 | 仓库负责人 | 18962648650 |
| 治安组负责人 | 周军 | 水性车间负责人 | 18962648656 |
| 监测组负责人 | 王广成 | 粉体车间负责人 | 18912665295 |

企业所招聘一线员工都应具有过硬的专业知识，自身综合素质较高，应在进厂之初经过严格的岗前环境安全管理培训，并学习相关的岗位操作知识，经过企业前一段时间的设备调试、试生产运行，积累一定的实际操作经验，对所在岗位的操作规程、技术工艺已经有所了解，目前企业可基本做到，但尚缺乏相关培训学习。

企业的中层领导大多是在一线工作多年的技术人员担任，他们具备较为丰富的实践经验，在突发环境事件发生时，企业应急队伍具备一定的应急处置能力。但是由于企业环境保护方面技术人员数量不足，环境风险专业知识培训不到位，并缺乏专门的突发环境事件应急预案作指导，应急演练经验不足，因此在应急队伍的应急救救能力上还需要通过加强实践演练，逐步提高。

### 3.2.4现有预案事故处置程序

本公司生产过程中存在盐酸、硫酸等危险化学品，它们大多以液态存在于各个工艺流程中，有可能发生危险化学品泄漏事故，进而引发火灾、爆炸、窒息及中毒。危险化学品泄漏量视其泄漏点设备的腐蚀程度、工作压力等条件而不同。泄漏时又可因季节、风向等因素，涉及范围也不一样。事故起因也是多样的，如操作失误、设备失修、腐蚀、工艺失控等原因。

一般事故，可因设备的微量泄漏，由安全报警系统、岗位操作人员巡检等方式及早发现，采取相应措施，予以处理。

重大事故，可因设备、容器的大量泄漏而发生重大事故，报警系统或操作人员虽能及时发现，但一时难以控制。

当发生危险化学品泄漏、火灾、爆炸事故时，根据工艺规程、操作规程的技术要求，应采取以下应急救援措施：

(1)最早发现者应立即通过所有通讯方式向公司值班室报警，并采取一切办法切断事故现场的工作电源。

(2)值班室接到报警后，应迅速通知有关部门、车间，要求查明事故发生的部位(装置)和原因，判定事故响应级别；构成重大事故时下达按应急救援预案处置的指令，同时发出警报，通知指挥部成员、消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

(3)指挥部成员通知所在科室迅速向相应的上级主管安全环保、设备、技术等领导机关报告事故情况。

(4)发生事故的车间，应迅速查明事故发生源、泄漏部位和原因，凡能经过切断物料或倒槽等处理措施而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

(5)消防队到达事故现场后，消防人员配戴好个体防护器具，首先明确现场有无受伤人员，以最快速度将受伤者送离事故现场，交由医疗救护队处置。

(6)指挥部成员到达事故的隐患现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展。如事故扩大时，应请示支援。

(7)生产部门到达事故现场后，会同技术部门和发生事故的车间，在查明危险化学品泄漏部位和范围后视能否控制，做出局部或全部停车的决定，若需紧急停车，则按紧急停车程序通过三级调度网，即生产部经理，车间主任、班长迅速执行，同时关闭对外雨水出口，开启应急阀门。

(8)治安组到达现场后，担负治安和交通指挥组织纠察，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。如当危险化学品扩散危及到厂内外人员安全时，应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在区、市指挥部协调下，向上侧风方向的安全地带疏散。

(9)医疗救护队到达现场后，与消防队配合，应立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送往医院抢救。

(10)检测组到达事故现场后，还应查明危险化学品浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风扩散区域进行监测，确定结果，监测情况及时向指挥部报告，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的保护措施。

(11)抢险抢修队到达事故现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行设备抢修，控制事故以防事故扩大。

(12)当事故得到控制，立即成立两个专门工作小组：

1)在总经理指挥下，组成由安全环保、生产、技术、设备和发生事故单位参加的事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范的措施。

2)在安全总监指挥下，组成由生产、设备、机修和事故发生单位参加的抢修小组，研究制定抢修方案并立即组织抢修，尽早恢复生产。

夜间发生事故，由厂总值班按应急救援预案，组织指挥事故处置和落实抢修任务。

### 3.2.5综合应急能力评估

经过近几年的发展，目前企业已经在环境安全管理方面形成了较为完善的管理体制。公司自成立以来履行的环保手续情况见本报告2.1章节企业基本情况，通过梳理不难看出，公司较好地执行了建设项目环境影响评价制度，在一定程度上提高了企业的环境应急预防能力。

除此之外，企业还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，成立了环保管理小组，配备有专职安全环保人员。因此在突发环境事件发生时，企业具备相应的应急救援能力。

但是因企业内部专业环保技术人员数量较少，应急物资储备种类、数量还有不足，如缺少化学防护服等，仓库及车间的报警装置不足等。因此，企业的综合应急能力还须进一步提高。

在以后还需完善以下几个方面的内容：

( 组建合理的应急预案组织体系；

( 完善应急物资的储备，增加堵漏棉絮(棉布)和木块、化学防护服等应急物资；

( 条件成熟的情况下，增设仓库及车间的监控和报警装置；以便及时发现及修复；

( 提升应急监测能力，委托昆山监测站及时提供事故时的监测。

# 4组织机构及职责

## 4.1应急救援组织机构设置

根据公司的危险物质的使用、储存情况，可能存在泄露危害、人员受伤事故，针对这些突发性事故，为保证公司、周边企业职工生命和财产的安全，预防突发性泄露事故发生，并能做到在事故发生后得到迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司应组建 “事故应急救援指挥部”，在应急指挥小组的统一领导下，编为通讯联络组、安全救援组、抢修组、应急消防组、后勤组、医疗救护组、应急监测组7个行动小组，详见组织机构如下图所示。指挥部设在总经理办公室，若总指挥不在公司时，由副指挥为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

图4.1-1  公司应急组织结构框架图

## 4.2指挥机构的主要职责

(1)贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

(2)组织制定突发环境事件应急预案；

(3)组建突发环境事件应急救援队伍；

(4)负责应急防范设施(备)(如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等)的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资(如活性炭、黄沙等)的储备；

(5)检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

(6)负责组织预案的审批与更新(企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案)；

(7)负责组织外部评审；

(8)批准本预案的启动与终止；

(9)确定现场指挥人员；

(10)协调事件现场有关工作；

(11)负责应急队伍的调动和资源配置；

(12)突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

(13)负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

(14)接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

(15)负责保护事件现场及相关数据；

(16)有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

## 4.3 应急救援指挥部成员及主要职责

### 4.3.1 指挥机构组成

各成员联系方式见附件7。

### 4.3.2主要职责

总指挥：负责组织厂级应急救援预案的编制和实施，组织指挥工厂的应急救援；提出抢险方案，组织员工进行抢险，采取正确的应急方法，在紧急情况下组织员工疏散与撤离。

副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体工作及现场指挥，做好事故报警、情况通报及事故救援和处置的组织协调工作；

指挥部成员：协助总指挥处理突发事故，亲临一线指挥员工进行灭火、抢险、警戒、疏散等工作。

## 4.4各应急救援小组的职责

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责职下：

(1)应急指挥小组

应急指挥小组由企业总经理担任组长，经理担任副组长，生产经理等主要职能部门的中层干部担任小组成员。应急指挥小组主要职责如下：

①第一时间接警，甄别是一般还是较大环境污染事故，并根据事故等级(分为二类)，下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理上报事故发生情况；

②负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

③制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；

④负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并及时向地方政府和上级应急处理指挥部报告，征得上级部门援助，消除污染影响；

⑤落实环境污染事故应急处理指挥部的指令。

(2)通讯联络组

主要职责：承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报。确保各专业队与调度和指挥部之间通讯畅通，通过各种方式指导人员的疏散和自救，同时做好外界的通讯联络工作。

为了更好的处理应急事故，可以向应急救援组织开发区消防大队寻求支援。事发后先报警当地消防大队，消防大队指挥部负责厂区和厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散等工作；厂区专业救援队伍进行支援。

(3)安全组

主要职责如下：

①负责现场治安、交通秩序维护，设置警戒，组织指导疏散、撤离与增援指引向导；

②担负本公司各类事故的救援及处置，负责现场灭火和污染抢险及洗消；迅速赶赴现场，根据应急指挥小组的指令，切断事故源，有效控制事故，以防扩大。

③组建有专职消防队及义务消防队，负责公司事故应急救援任务；在保卫、安全消防科的直接领导下实行军事化管理，全天候执勤；

④负责现场医疗急救，联系医疗机构救援，协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置，联络伤者家属；

⑤在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险。

⑥火灾扑救后，尽快组织力量抢修公司供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

(4)抢修组

执行应急指挥组的应急指令；启动、结束事故抢修应急预案；掌握设备损坏情况，提出具体可行抢修方案；组织抢修人员、落实抢修器材和设备，实施抢修；掌握并及时向应急指挥部汇报抢修进展情况。

(5)应急消防组

主要职责如下：

①在事故发生后，负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失；

②在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救。

(6)后勤组

主要职责如下：

①负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

③负责厂内车辆及装备的调度。

④负责伤亡人员的抚恤、安置及医疗救治，亲属的接待、安抚，遇难者遗体、遗物的处理。

(7)医疗救护组

主要职责如下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

④协助领导小组做好死难者的善后工作。

(8)应急监测组

主要职责如下：

①主要负责事故现场调查取证；调查分析主要事故类型、主要污染物种类；由于我厂内不具备监测能力，因此由应急监测组负责联系专业监测结构，根据事故类型制定监测计划进行监测。监测数据及时报告应急救援指挥组。

②参与制定和实施环境事故应急预案，为应急领导小组决策提供技术支持和保障，提供有关紧急保护公众环境的防护措施和应急技术咨询。为开展环境污染和生态破坏事故应急处置、应急监测提供技术支持。

③针对不同类别、不同物质的污染事故制定应急处置技术预案；制定和实施环境污染和生态破坏事故应急处置中污染控制、污染消减、安全隔离和危险设施(物品)防灾等具体行动方案。

④组建和培训应急处置专业队伍以及应急物资的筹备等。

⑤及时向厂内突发环境事件应急领导小组报告处置进展、效果等应急工作情况。

⑥进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作。

⑦负责编制环境污染事故报告，评估污染程度和范围，对周边生态环境影响，并将事故报告向上级部门汇报。

## 4.5临时应急人员的设置与职责

公司停产不工作时，只留有值班人员。如果在此期间发生发生泄漏、火灾等重大事故，值班人员在事故发生时采取必要的应急措施控制事故的扩大，同时应及时报火警，以及与公司义务消防队和应急救援指挥部成员进行联系。

# 5预防与预警

## 5.1环境风险源监控与预防

对项目可能涉及的危害因素进行识别并进行风险评价，对评价出的重大危害因素编制具体的管理方案或控制措施。在项目实施过程中按管理方案或控制措施进行实施，并对实施效果进行监控。重大危险源清单及管理措施按规定上报主管部门。对环境事件信息进行接收、统计分析，对预警信息进行监控。

### 5.1.1风险源监控

(1) 化学品库需设置收集沟/槽或托盘等(企业需整改)；

(2) 对全厂、主要风险源有巡查制度；

(3) 车间等重点风险源处有联锁自动报警器；

(4) 各个车间均设消防黄沙、消防栓、冲淋洗眼器等应急设施；

(5) 对于各工段车间、关键岗位设有应急处置措施标识牌。

### 5.1.2预防措施

主要预防措施如下：

1、当发生火灾或爆炸时，首先关闭雨水排放阀，封堵可能被污染的雨水收集口；打开事故尾水池阀门(企业需整改建设应急事故池及控制阀门)、消防废水全部进入事故尾水池；另外，对因火灾而产生的有机废气和烟尘等污染物，主要采取消防水喷淋洗涤来减轻对环境的影响，消防水全部进入事故尾水池。

2、危险品泄漏时将泄漏物引流到事故收集池，发生大量液体泄漏时，将关闭雨水阀门，并将其引至事故尾水池。大型泄漏时将泄漏出的物料抽入容器内，泄漏小时，用沙子、吸附材料等吸收中和。

3、各建(构)筑物间距基本满足安全防范要求，且全厂禁烟禁明火，进出口设有安检通道。厂区道路的布置应满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求；各单体防火分区之间采用防火墙及防火门隔开。车间内的检测区域采用防爆墙与生产区域隔开；电缆、仪表线采用架空方式排布。

4、本公司严格按《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》进行危险区域划分及电气设备材料的选型。生产过程中选用密封良好的输送泵，工艺管线及设备配套的阀门、仪表接头等做到密封，生产设备等防腐蚀、设备严密不漏。

5、仓库内严禁使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

6、本公司设置有消火栓、灭火器等，分别布置在厂区车间、仓库、办公楼内。厂区应急设施及应急物资储备见表3.2-2和表3.2-3。现有应急池容量能够满足要求，同时要求企业做好管道疏通工作，保证事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水；设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至污水处理厂处理。

7、公司各构筑物之间的防火距离满足相关要求。车间、仓库内的电器均选用隔爆型。

8、工艺管线上已设置安全阀，温度计、压力报警及自动控制系统，使用的压力容器、仪器仪表每年定期由专业检测机构进行校验检测；

9、加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。

10、加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。

11、在危险品仓库中，化学产品应分门别类单独存放，特别是互相干扰、互相影响的物品应隔离存放；对人体、环境有毒、有害的化学品或易燃、易爆物品应有专门储存区，这类区域与其他物品存放区有一定的距离，并设有一定的隔离带，非操作人员不得随意进出；危险化学品存放应有标示牌和安全使用说明。

12、加强有毒有害物质及易燃物品的管理，有毒有害物质及易燃物品必须存放专门的场所，有专人管理，制定严格的制度，进、出、存放和使用都必须有严格的记录，防止流失造成危害。

13、危险化学品必须有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。

14、危险废物必须堆放在专用的场所并按有关协议规定定期转移给有资质和有处理能力的固废处置中心处理，平均每一个星期清运一次。

15、工作人员需穿防静电工作服，戴橡胶防护手套。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器，在作业现场提供水喷淋洗眼设备。危险区设有安全警示标志，选用无泄漏泵来输送本介质，在传送过程中，管道接地和静电跨接，防止产生静电。

16、化学品库应设有收集池，以防储车间的少量泄漏，可直接通过围沟进入收集池。

17、生产区有应急照明灯，用于应急事故照明。

18、工作场所放置有备用的个人防护用品和应急药箱，配备必要的急救药品，发生小事故时能及时进行自救。

### 5.1.3应予完善的预防措施

从公司的实际生产经验来看，公司目前采取了一定的安全防范措施制度、措施及预案，并按照要求配备了一定数量的应急救援装备，配备了一定的人员，在厂内事故发生时，可以在一定程度上保证在事故发生时能采取有效的防范措施防止事故的蔓延，减少对周边环境的影响。

目前公司的应急设施和制度还是很到位的，但要加以落实，如不充分落实，在事故发生时，不能有效的将事故影响控制在厂区内部，有可能对外部环境构成污染影响。主要表现在以下三个方面：

(1)企业个体防护装备和应急物资数量不足或不存在，企业应对其进行补充，并定期检点的同时定期对相关员工进行培训；

(2)应急组织机构偏重于安全应急，缺少环境应急的相关人员及组织，应进行细化和明确。

## 5.2预警行动

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急小组同专家讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向公司领导、车间、工段负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由公司领导确定预警等级，采取相应的预警措施。

### 5.2.1发布预警条件

(1)在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果的重大危险源时，应及时预警。

(2)收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

(3)发布预警公告须经上级应急企业法人和上级批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

### 5.2.2预警的分级

(1)一级预警

一级预警为设备、设施严重故障，发生火灾爆炸和大面积泄漏事故，泄漏已流入水域或扩散到周边社区、企业；造成的泄漏公司已无能力进行控制，以及恐怖袭击已发生的事故或事件。

(2)二级预警

二级预警为已发生火灾和泄漏，在极短时间内可处置控制，未对周边企业、社区产生影响的事故以及获悉恐怖袭击事件即将发生信息时。

(3)三级预警

1)现场发现存在泄漏或火灾迹象将会导致泄漏、火灾爆炸等重大安全生产事故的；

2)可燃、有毒气体报警系统发出警报；

3)遇雷雨、强台风、极端高温、汛涝等恶劣气候；

4)接到恐怖袭击恐吓电话或政府发面预防恐怖袭击通知时；

5)其他异常现象。

### 5.2.2发布预警方式、方法

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急小组按照相关程序可采取以下行动：

①立即启动相应事件的应急预案。

②按照环境污染事故发布预警的等级，向全公司以及附近居民发布预警等级。

一级预警：现场人员报告值班调度，调度核实情况后立即报告公司，公司应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向县、市政府部门报告，由县、市领导决定后发布预警等级。

二级预警：现场人员或调度向安全或环保部门报告，由安全或环保部门负责上报事故情况，公司应急指挥中心宣布启动预案。

三级预警：现场人员立即报告部门负责人和值班调度并通知安全或环保部门，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知值班调度和总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

## 5.3报警、通讯联络方式

### 5.3.1 24小时有效报警装置

接警中心：公司接警中心设在门卫。应急电话：0512-57708888

厂内危险化学品事故报警方式采用内部电话和外部电话(包括手机、小灵通、对讲机等)线路进行报警，由指挥组根据事态情况通过厂区通讯系统发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥组人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥组直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

在生产过程中，岗位操作人员发现危险目标发生泄漏应立即采取相应措施予以处理。操作人员无法控制时，立即向现场领导报告，现场领导依据泄漏事故的类别和级别，应立即向应急救援领导小组有关成员汇报，确定应急救援程序，并通知领导小组和其它成员。

报警和通讯一般应包括以下内容：

a、事故发生的时间和地点；

b、事故类型：泄露、火灾、爆炸；

c、估计造成事故的危害程度；

d、事故可能特续的时间；

e、健康危害与必要的医疗措施；

f、联系人姓名和电话。

事故为Ⅰ类或Ⅰ级的，指挥部成员就迅速向市主管部门等上级领导机关报告。

### 5.3.2 24小时有效的内部、外部通讯联络手段

报警及相关人员联系电话见表5.3-1。

表5.3-1  联系人姓名和电话

| 报警电话 | 报警电话 |
| --- | --- |
| 昆山市消防大队 | 119 | 医疗救护 | 120 |
| 应急指挥组长 | 18962637832 | 接警中心 | 57695471 57695475 |
| 应急行动组负责人 | 18962637756 | 昆山市安监局 | 57756058 |

厂区应急救援人员之间采用内部和外部电话(包括手机、小灵通、对讲机等)线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向行政部报告。行政部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

### 5.3.4报警程序

主要的报警联系电话(见表5.3-1)。事故或险情发生后，第一发现者应尽快向应急救援指挥中心值班室、专职消防队或专职医疗救护队报警，同时向当天负责生产的值班经理报告事故情况。报警方式包括：① 启动事故现场最近的火灾报警按钮，通知中心控制室；② 拨打119，通知消防通讯值班室；③ 拨打医疗救助电话，通知专职医疗救护中心。

专职消防队或专职医疗救护队接到报警后应当快速做出准备响应，同时报告应急救援指挥中心值班室。应急救援指挥中心值班人员结合事故现场情况报告和安全监控系统反映的情况，向应急救援领导小组报告事故情况。应急救援领导小组根据事故规模决定启动应急抢险预案。

若发生重特大生产安全事故，应急救援指挥中心直接联系昆山市消防队、公安部门、卫生部门、环境保护部门，请求信息和技术支援。

整个事故报警与处理程序见图5.3-1。

图5.3-1 报警与响应流程图

# 6信息报告与通报

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式，公司信息报告和通报具体情况如下。

## 6.1内部报告

(1)信息报告程序

现场突发环境事件知情人(公司应急指挥办公室(公司安全生产应急领导小组。

(2)报告方式

口头汇报方式：发生事故后，在初步了解事故情况后，事故单位应急领导小组和应急工作组应当立即通过电话向环保安全应急领导小组和办公室进行口头汇报。

书面汇报方式：在初步了解事故情况后，应当在4个小时内，逐级以书面材料上报事故有关情况。

(3)24小时应急值守电话

公司24小时应急值守电话为：0512-57708888

## 6.2信息上报

上报流程：现场突发环境事件知情人或应急指挥办公室(开发区政府(市环保局和安全局应急中心(昆山市应急指挥办公室。

上报时限：厂区应急指挥组在确认为重大及以上环境事件后，在事件发生后的1小时内向上级部门回报，情况紧急时,事故单位可直接向当地政府应急办报告。

上报内容：事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计，事故发生的原因初步判断；事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。

## 6.3信息通报

当突发环境事件可能影响到其他人员、甚至是周边企业或居民区时，应由综合协调组组长及时向公众发出警报或公告，告知事故性质、自我保护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等，并进行检查，以确保公众了解有关信息；应将伤亡人员情况，损失情况，救援情况以规范格式向媒体公布，必要时可以通过召开新闻发布会的形式向公众及媒体公布，信息发布应当及时、准确、全面。

## 6.4事件报告内容

事件报告应包括的内容有：事故发生的时间、地点、单位、类型和排放污染物的种类数量、直接的经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋势；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计；事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。

我厂突发环境事件发生后被报告人及相关部门、单位的联系方式见表6.4-1。

表6.4-1  被报告人及相关部门、单位的联系方式

| 联系部门及人员 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 应急指挥组长 | 18962637832 |
| 昆山市重大危险源预警监测与应急救援指挥中心 | 110(转) |
| 昆山市安全生产监督管理局 | 57756058 |
| 昆山市环保局 | 57565432/12369 |
| 昆山市消防大队 | 119 / 55115180 |

## 6.5与开发区突发环境事件应急预案联动、衔接

6.5.1应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，项目综合协调小组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向厂区应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

6.5.2预案分级响应的衔接

一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地环保部门和聚集区事故应急处理指挥部报告处理结果。

较大或严重污染事故：应急指挥小组在接到事故报警后，及时向昆山市开发区事故应急处理指挥部、昆山市应急处理指挥部报告，并请求支援；昆山市开发区事故应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥昆山市开发区成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢救工作，厂内应急小组听从昆山市开发区现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向昆山市应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作，现场应急处理结束。

当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向昆山市应急指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。

6.5.3应急救援保障的衔接

单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

公共援助力量：企业还可以联系昆山市公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

专家援助：全厂建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

6.5.4应急培训计划的衔接

建设单位在开展应急培训计划的同时，还应积极配合昆山市开发区开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与开发区应急组织取得联系。

6.5.5公众教育的衔接

建设单位对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、远离污染。

6.5.6风险防范措施的衔接

污染治理措施的衔接：当风险事故废水超过全厂能够处理范围后，应及时向上级相关单位请求援助，帮助收集事故废水，以免风险事故发生扩大。

消防及火灾报警系统的衔接：厂内消防站、消防车辆与聚集区消防站配套建设；厂内采用电话报警，火灾报警信号报送至厂内消防站，必要时报送至聚集区消防站。

# 7应急响应与措施

## 7.1分级响应机制

根据所发事故的可控性、严重程度和影响范围，确定相应的预案级别及分级响应程序。公司的预案级别可分为Ⅰ级(重大环境污染事件，厂区及周边)、Ⅱ级(较大环境污染事件，厂区级)、Ⅲ级(一般环境污染事件：车间级)。

由预案级别对应的响应级别由高到低分别为：一级响应(Ⅰ级突发环境事件)、二级响应(Ⅱ级突发环境事件)、三级响应(Ⅲ级突发环境事件)。三级应急响应程序均执行SP-09应急准备与响应控制程序，即：

发现→逐级上报→指挥长(或指挥机构)→启动预案

表7.1-1 应急等级与应急响应

| 应急等级 | 说明 | 风险后果 | 应急响应级别 | 应急响应程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ级 一般环境污染事件 | 1. 厂区内发生小量泄漏时，且波及范围有限(仅仅局限于厂内)。 2. 厂区内发生小火灾，包括生产线、仓库、公用工程、建筑物等。 3. 生产部本身可以控制的火灾。 | 1.泄漏会导致厂区内部分区域环境空气超标，影响厂内职工。 2.火灾会导致厂内生产线停止。 | 三级 | 1. 班长或代理人(副组长或现场工作区主办人员)负责指挥应急救援工作。 2. 立即将处理情形汇报上一级。 |
| Ⅱ级 较大环境污染事件 | 1. Ⅲ级事故未能得到控制时进入持续应急 2. 发生较大型泄漏或火灾，但可以控制在固定区域内，并需要动员全厂及外界支援才足以控制。 | 1.泄漏会导致厂内大气超标、影响土壤； 2.火灾会导致厂内生产线停止，并导致相应的废气无法正常排放；产生的消防水无法及时收集导致危险物质流至场外。 | 二级 | 1. 生产部门经理为现场指挥员，成立事故控制中心(成员为生产部全体人员及警卫人员)，并通报总指挥官或请求外部支援。 2. 总指挥官接到通报后，立即启动事故应急救援指挥部整体运作。 |
| Ⅰ级 重大环境污染事件 | 1. Ⅱ级事故未能得到控制。 2. 大量危险或污染液体外泄至厂外。 3. 大火灾且可能波及邻近厂区。 4. 爆炸波及厂外，而且有严重影响时。 | 1.泄漏会导致厂内大气超标、影响土壤、外泄至厂外的液体流入周边河道，导致西侧河道的超标。 2.火灾、爆炸会引至周围厂区，导致周围厂区的损失。 | 一级 | 1. 继续应急救援指挥，交由政府相关部门运作，工厂则协助配合。 2. 警察等单位协助群众疏散。 |

## 7.2应急措施

### 7.2.1突发环境事件现场应急措施

(一)泄漏应急处理措施

发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知公司负责人(总经理)及值班领导报110，报告化学危险物料外泄部位(或装置)，采取一切办法控制泄漏蔓延。

并根据昆山市的预案分级汇报，如果是生产间发生液体物料泄漏，立即检查泄漏事故所在车间的事故废水收集系统切断装置，确保泄漏液体能顺利通往事故应急池中暂存，废水收集系统对外界处于切断状态；并立即检查厂区雨水管网切断装置，确保其处于切断状态，从而防止泄漏的危险化学品流入雨水、污水管网。一旦事故污染物进入雨、污水管网，公司立即启动应急预案，并报告相关主管部门，及时根据应急预案做好隔离措施和应对处理方案，可有效防止对污水处理厂造成冲击。

( 生产现场

(1)对各类化学品泄漏的应急处置，应注意根据其化学危险特性，采取不同的处置措施，按应急处理的要求进行处置。

化学品发生泄漏事故后，立即停止设备的运行，可能情况下，堵住泄漏源，产生的泄漏废液就地收集或通过车间四周的导流渠引入事故收集池暂存，待事故结束后，委托再有资质单位处理，减少事故影响程度和范围；

停车顺序：机器设备上的总闸→各车间电源控制柜总闸→配电间控制柜闸刀；

(2)应急保障组进行泄漏点的监视，并对喷水、消防废水管理等现场进行监视；

(3)应急救援组组织现场的无关人员立即撤离事故现场，增援事故现场的受伤人员；

(4)紧急停车后约1～2小时完成物料转移、泄压，泄漏停止。泄漏的物料在事故区即进行泄漏物质的拦截处理，在应急废水池中再进一步回收、去除处置；

(5)设备管道破裂突然破裂时，现场发现人员应立即通知课长，课长应立即通知安全生产组，由安全生产组派专人关闭设备管道排水开关，收集排出的废水，引入事故池。

(6)根据污染物的特性，选择有针对性的拦截、处置、吸收措施和设备、药剂，进一步减少污染物量，待事故污水可满足后续污水处理要求时，方可进入污水处理装置处理；

( 运输途中泄漏事故应急措施

运输危险化学品因为交通事故或其他原因，发生泄漏，驾驶员、押运员或周围的人要尽快设法报警，报告当地公安消防部门或地方公安机关，可能的情况下尽可能采取应急措施，或将危险情况告知周围群众，尽量减少损失。

运输的危险化学品若具有腐蚀性、毒害性，在处理事故过程中，采取危险化学品“一书一签”(安全技术说明书、安全标签)中相应的应急处理措施，尽可能降低腐蚀性、毒害性物品对人的伤害。现场施救人员还应根据有毒物品的特性，穿戴防毒衣、防毒面具、防毒手套、防毒靴，防止通过呼吸道、皮肤接触进入人体，穿戴好防护用品，可减少身体暴露部分与有毒物质接触，减少伤害。

危险化学品泄漏处置过程中，对现场物品泄漏情况进行监测。特别是易燃易爆化学品的泄漏需加强监测，向有关部门报告检测结果，为安全处置决策提供可靠的数据依据。

表7.2-1  突发环境事件现场应急措施

| 事件类型 | 应急措施 |
| --- | --- |
| 仓库贮存环节危险化学品泄漏 | 立即疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。勿直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质接触，在确保安全情况下堵漏。根据各危险化学品的性质采取相应的措施。 |
| 生产车间发生危险化学品泄漏 | 发现泄漏者立即按停车顺序紧急停车、并通知生产组组长，同时通知公司应急指挥部总指挥和副总指挥。 |
| 环保设施系统发生故障 | 当班人员立即通知生产车间、紧急停车，并关闭阀门等，同时向领导小组组长及值班人员汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。 |
| 运输途中发生危化品泄漏 | 根据泄漏的危化品的性质，尽可能降低腐蚀性、毒害性物品对人的伤害。现场施救人员还应根据有毒物品的特性，穿戴防毒衣、防毒面具、防毒手套、防毒靴，防止通过呼吸道、皮肤接触进入人体，穿戴好防护用品，可减少身体暴露部分与有毒物质接触，减少伤害。 |

(二)泄露应急处理办法

详见附件中各化学物质的MSDS。

(三)火灾、爆炸事故应急措施

由于公司使用的柴油等为易燃易爆物质，遇高热、明火或氧化剂时可引发火灾事故；其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触猛烈反应。因此，一旦发生火灾爆炸时，做到立即报警，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，扑灭初起火灾，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所，避免造成重大人员伤亡。具体要求如下：

- 现场发生火灾时，全体职工务必保持镇定，大声报告，立刻报警，切断事故现场电源，停止生产，并迅速担负起抢救工作，不可袖手旁观等待消防人员前来抢救而延误时机。

- 应急指挥组迅速电话通知所有的应急救援队伍人员到着火区域上风口集合了解分析情况，疏散无关人员至安全区，并分析和确定火灾爆炸原因，采取相应措施进行扑救。

- 扑救时人站在上风位置，顺序前进。当火势趋盛、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并对人员进行清点，留下主控人员对系统进行手动控制，停止系统运行。

- 其他生产车间工段人员密切注意本岗情况，加强岗位监督控制，确保其它目标安全生产。

- 由于使用消防水时，消防废水会排入厂区内雨水排放管网，因此需确保雨污水排放口切断装置处于关闭状态，防止消防废水流入雨水管线及污水管线进入附近水体，使厂区地面消防废水通过消防水收集系统(雨污管网、事故沟等)流入事故应急池，待事故结束后进行处置。

- 如情况严重，必要时由总指挥下令全厂全部停止，切断所有危险源连接管道，由保安部人员带领，厂区负责人负责将所有人员紧急疏散到厂区外安全地带。

- 由总指挥、副指挥等应急救援人员汇合商量堵漏灭火方案并确定方案。

- 由企业消防组带领厂义务消防队人员，根据方案确定人员应站的最佳灭火点，对火源设备进行冷却控制。

- 如人员力量不足，由总指挥决定通知外援，直至火灭。

j)由副指挥组织全体应急救援人员和消防人员，对现场进行清理，对人员进行清点。由技术组对事故经过进行记录，对事故进行调查报安全生产管理委员会。

以上是总体做法，具体到各车间或仓库，需根据消防设施和火灾现场，采取直接、有效的方式进行灭火，各场所应急措施简述如下：

(1)原料仓库火灾爆炸事故应急措施

原料仓库存放有可燃液体。前期上报、报警及善后工作按要求进行，这里不做叙述。突法事故重点应急措施及注意点主要为：

a．及时将其他包装桶抢救出来，转移到安全广阔地，抢救时应用水保持火场包装桶冷却。

b.用干粉、二氧化碳灭火剂、消防水等进行灭火，也可以用沙土进行覆盖，防止火势进一步蔓延；喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

c．如火灾无法控制，可能发生连锁爆炸时，要及时通知并疏散周围的居民及企业员工，防止造成人员伤亡。

(2)生产间火灾爆炸事故应急措施

发生火灾事故时：

a．立即切断电源，关停所有生产设备，迅速切断电源及连所有正在工作设备的管道阀门；

b.用干粉、二氧化碳灭火剂、消防水等进行灭火，也可以用沙土进行覆盖，防止火势进一步蔓延。

c.关闭雨污管网接管口或排放口的阀门，让消防水进入事故池暂存。

d.火势扑灭后须对现场进行消洗，消洗水进入事故池，根据其性质或委托处置。其他清点、记录等善后工作按要求进行。

(四)供电紧急情况

当供电出现紧急情况需要降负荷时，视电力供应情况，停车的顺序为办公生活用电，装置、循环水部分水泵。

出现紧急情况时，公用工程当班班长根据公司调度的降荷要求通知有关部门停车，并通知下一步要停车的部门做好准备。

(五)事件现场人员清点、撤离的方式、方法

当发生重大火灾事故时，由指挥组实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工及外单位客户人员必须执行紧急疏散、撤离命令。当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，切断电源，并对物料进行安全处置无危险后，方可撤离到指定地点集合。员工在撤离过程中，在无防护面具的情况，用湿手巾捂住口、鼻脱离火灾现场，总的原则是：向处于当时的上风方向撤离到安全点。事故现场人员按指挥组命令撤离、疏散到指定安全地点集中后，负责人检查统计应到人数、实到人数，向指挥组报告撤离疏散的人数。

(六)危险区的隔离

公司应制定撤离组织计划和事故隔离操作手册。突发事故出现后，应紧急撤离和疏散本厂区和厂区周围的人员或车辆。

⑴危险区的设定

公司重大事故主要为化学品仓库或生产车间由于使用废有机溶剂等物质发生火灾爆炸事故。一般可根据事故造成的危害程度，将周围10～50米范围内区域划分为危害边缘区。

事故危害区域划定后，应根据现场环境检测和当时气象资料，可进一步扩大或缩小划定事故危害区域。

⑵事故隔离的方式方法

①按设定的危险区边缘设置警示带(用红色彩带)

②各警戒隔区出入口设警戒哨、治安人员把守，限制人员车辆进入。

③对事故周边区域周边道路实施隔离交通管制疏导车辆，保证应急救援的通道要畅通。

### 7.2.2大气污染事件保护目标的应急措施

(一)泄漏事故

甲苯泄漏后可能会挥发进入大气，可通过地层的通风以及大气紊流稀释扩散等作用，可以逐渐消除。泄漏事故发生后可能近距离的企业员工等有影响，应立即用电话、网络等方式及时通知疏散事故下风向、可能受到大气污染影响的企业，减少污染危害。可采取加强对污染地带的近地层通风方式，尽快稀释大气中的污染物浓度，降低污染危害。

为了确保事故一旦发生能及时处理，关键问题还在于及时采用有效处理和抢救，不得拖延事故持续时间。

(二)火灾爆炸事故

当发生火灾爆炸事故后，会释放的大量烟尘，对周围局部大气环境造成污染。可采取加强对污染地带的近地层通风方式，尽快稀释大气中的污染物浓度，降低污染危害。

发生事故时，通过通讯组负责向周边事故影响的单位通报事故及影响，说明疏散的有关事项及方向；发生重大环境事件时，可能危及周边区域的单位、社会安全时，领导小组应与政府有关部门联系，配合政府领导人员疏散至安全地点。

### 7.2.3水污染事件保护目标的应急措施

根据前面分析，本公司水污染事件一般发生在突发事故时的事故消防废水、泄漏物料通过雨水管网或其他途径进入周围水体中。一旦因控制不当或是无法控制而流出厂外时，针对不同危化品原料泄漏事故现场将采取不同的控制和清除污染应急处理措施，具体措施如下：

当甲苯、丙酮等液体污染物因原料桶破裂发生泄漏事故后，少量泄漏可用砂土覆盖吸收，也可利用车间的围沟将泄漏液体引流至收集池中，待事故过后在厂区处理；大量泄漏时可利用车间周围的事故沟将泄漏废液等收集进入事故应急池暂存，一般不会直接进入水环境中。

水污染事故发生后本公司应急指挥组应第一时间立即上报当地政府部门，由政府部门通知下游用水单位采取应急措施，并委托地方监测部门在取水口进行采样分析，一旦河水中COD、pH等超标，需及时做好应对措施，防止发生其他事故；厂区也需作好防护措施，尽量避免物料进入附近水体中。

发生重大环境事件时，可以通过当地政府采取限制或禁止其他企业污染物排放，调水将污染水体内污染物稀释并疏导等应急措施，以消除减少污染物对环境的影响。

本公司在发生泄漏以及火灾、爆炸事故时，将所有废水、废液均收集入事故尾水池内，待事故结束后，对事故尾水池内废水进行监测，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。

### 7.2.4受伤人员现场救护、救治与医院救治

(一)接触人群伤检分类及救护、救治

发生事故后，应将受伤人员及中毒人员迅速脱离现场，将患者移到空气新鲜的地方，松开扣紧的衣服，脱去被污染的衣裤，并注意保暖，仔细检查病人的病情。在搬运过程中要冷静，注意安全及时请医生就诊，由医生根据烧伤、中毒分级，采取必要的现场紧急抢救方案，确定烧伤度及中毒程度。

(二)对患者进行分类现场抢救方案

(1)皮肤轻度烧伤，立即将患者移离现场迅速脱去被污的衣裤、鞋袜等，用大量自来水或清水冲洗创面15－30分钟，新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水、紫药水，不能脏布包裹。如发生眼烧伤，迅速用自来水或清水冲洗，千万不要未经处理而急于送医院。冲洗时眼皮要掰开。

(2)深度烧伤立即送医院救治。

(3)吸入中毒者，应迅速脱离现场，向上风处转移至空气新鲜处松开患者的衣领和裤带并注意保暖、化学毒物沾染皮肤时应迅速脱去，污染的衣服、鞋袜等用大量自来水或清水冲洗，头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。

(4)对中毒烧伤人员引起呼吸、心跳停止者，应进行心肺复苏的办法，首先要保证呼吸道畅通，然后进行人工呼吸和胸外心脏挤压术。

人工呼吸采用口对口人工呼吸，方法：患者仰卧，术者托起患者下颌，并尽量使其头部后仰；另一手捏紧患者鼻孔。术者深吸气后，紧对伤员的口吹气然后松开捏鼻的手，如此有节律地、均匀地反复进行，每分钟14－16次。吹气的压力视患者具体情况而不同，一般刚开始时吹气压力可略大些，频率稍快些，10－20次后将压力减小，维持胸部升起即可。

心脏胸外挤压术，具体方法是：患者平仰卧在硬地上或木板床上，抢救者在患者一侧或骑跨在患者身上，面向头部，用双手掌根以冲击式挤压患者胸骨下端略靠左方。每分钟6－70次。挤压时应注意不要用力过猛，以免发生肋骨骨折，血气胸等。一般下压3-5㎝即可。如果患者呼吸、心跳停止，则需要两人进行，一人口对口人工呼吸，另一人行心脏挤压术；两者操作的比例约为1：5。在送医院途中心肺复苏术不能中断。

对于中度中毒以上的患者应积极护送医院进行治疗。

(三)对接触者的医疗观察方案

出现刺激反应者，至少观察12小时，中毒患者应卧床休息，避免活动后病情加重。必要时做心电图检查以供参考。

(四)患者运送及转运中的救治方案

(1)搬运伤员移上担架时，应头部向后，足部向前，担架行走时，两人快慢要相同，平衡前进。向高处抬运时，前面的人手要放低，腰部弯屈走；抬后面的人要搭在肩上，勿使担架两头高低相差太大。向低处抬时，和上面相反。担架两旁有人看护，防止伤员翻落。

(2)中毒者一般采用坐位或半卧位，患者呼吸及咳嗽。昏迷患者平卧头偏向一侧，休克患者要将其双腿垫高，使之高于头部以保证回心血量。中毒性肺水肿、急性肺心病，心力衰竭病人务必采取半卧位，并限制活动，减少耗氧量。

(3)救护车转送时车速不宜过快，务求平稳减少颠簸，以免加重病情。担架应固定可靠，以减少左右前后摇摆的影响，预防机械性损伤。

(4)运送途中救治方案按现场紧急抢救方案有关规定执行。

(5)护送人员必须做好现场抢救，途中病情观察、处置与护理、通讯联系等记录，到达目的医院后进行床边交班，移运医疗记录。

(五)救治机构的确定

(1)事故现场发现人员严重受伤时，迅速拨打“120”救护车及时抢救。

(2)以送昆山市中医院为主。

(3)若发生大量中毒人员和烧伤人员，可同时送昆山市周市人民医院和昆山市其他医院。

(六)提供有关信息

(1)提供受伤人员的致伤信息。

(2)受伤者应有单位人员护送，给医生提供个人一般信息：姓名、年龄、职业、婚姻状况、原病史等。

(3)提供毒物信息：理化特性、中毒机理、应急救援药品等。

## 7.3 应急监测

公司设有专门的实验室，配有pH、COD等监测设备，对于公司无监测能力的项目，委托专门机构负责对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

公司若发生事故以后，立即报告相关主管部门，现场监测人员、采样人员到达现场，配戴个人防护用品后，查明液体泄漏后产生的气体浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散的方向、速度，并对挥发气体下风向扩散区域进行监测，监测情况及时向领导小组报告。根据监测结果，综合分析突发性环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境事件应急决策的依据。必要时根据领导小组决定通知气体扩散区域内的员工撤离或指导采取简易有效的保护措施。针对可能产生的污染事故，逐步制定或完善各项《环境监测应急预案》，对环境事件做出响应。针对本公司的具体特点，制定各类事故应急环境监测预案，包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急监测的需求。

(一)、水环境监测

(1)监测因子

监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子，在污水站发生事故时选择COD、pH作为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：建设项目设施雨污分流排水系统，生活污水经化粪池后接管排至北区污水处理厂，初期雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网。为防止建设项目消防废水进入水体，对雨水排口进行监测。因此，公司事故后水环境监测因子见表7.3-1。

表7.3-1  水环境监测因子

| 断面编号 | 位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 雨水排口 | COD、pH、总磷等 |
| W2 | 废水排口 | COD、pH、总磷等 |

(2)监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每10-15分钟取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

(3)监测点布设

厂区在废水收集池、雨污水管道布设监控池，一旦发生事故，只需关闭切断设施，就能避免事故废水进入生活污水接管口和雨水排放口。所以在受控情况下，只需在废水收集池、雨污水管道监控池处设置采样点即可。

如果事故废水进入外环境，须在事故废水排放口布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控制断面和削减断面。

(二)、大气环境监测

(1)监测因子

监测因子为：根据事故范围选择适当的检测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。见表7.3-2。

表7.3-2  大气环境监测点位

| 测点编号 | 测点 名称 | 距建设地点位置 | 监测项目 | 所在环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离(m) |  |  |
| G1 | 平巷新小区 | 南 | 170 | 甲苯 | 二类区 |

(2)监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每30小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

(3)监测点布设

根据当时风向、风速，判断扩散的方向、速度，在下风向主轴线以及两边扩散方向的警戒线上布设1-3个监测点，取下风向影响区域内主要的敏感保护目标和影响范围线上，设置1-3个监测点，对泄漏气体或燃烧产物下风向扩散区域进行监测。

根据实际情况，监测组负责与监测单位沟通，应急监测因子根据实际情况，了解事故种类及事故泄漏因子后作出安排。

## 7.4应急终止

### 7.4.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

(1)事件现场得到控制，事件条件已经消除；

(2)污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

(3)事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

(4)事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

(5)采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

### 7.4.2应急终止的程序

(1)应急终止时机由现场应急指挥组确认，经现场应急指挥组批准；

(2)现场应急指挥组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

(3)应急状态终止后，应急环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

## 7.5应急终止后的行动

(1)通知本单位相关部门、周边企业(或事业)单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。

(2)对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

(3)应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

(4)编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

(5)根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

(6)参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

(7) 进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况(主要是中毒、致死情况)。

(8) 对于由于公司的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

(9) 根据事故调查结果，对厂区已有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

(10)做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

# 8后置处理

## 8.1善后处理

突发环境事件发生后，要做好受污染区域内群众的思想工作，安定群众情绪，并尽快开展善后处置工作，包括人员安置、补偿、宣传教育等工作。对突发环境事件产生的污染物进行认真收集、清理。由主管领导负责，组织有关部门分析事故原因，汲取事故教训，指挥部要将事故情况进行登记、整理和存档。做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作，制订切实可行的防范措施，防止类似事故发生。

组织有关专家对受灾范围进行科学评估，做好疫病防治、环境污染清除、生态恢复等工作。

## 8.2保险

本公司已办理职工险包括人身异外保险、社保险、雇主责任险。

# 9应急培训和演练

## 9.1应急培训

### 9.1.1生产区操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训公司操作人员，发生各级危险化学品事故时减缓环境污染措施、报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。同时，安全培训需针对本企业的危险物品，不要泛泛而谈，应具有针对性和可操作性。

(1)培训主要内容：

a.企业安全生产规章制度、安全操作规程；

b.防火、防爆、防毒的基本知识；

C.危险化学品的物理化学性质、危险特性等基础知识；

d.生产过程中异常情况的排除、处理方法；

e.发生事故时减缓环境污染措施的方法；

f.事故发生后如何开展自救和互救；

g.事故发生后的撤离和疏散方法。

(2)采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

(3)培训时间：每季度不少于4小时。

### 9.1.2应急救援队伍的培训

对公司应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

(1)培训主要内容：

a.了解、掌握事故应急救援预案内容；

b.熟悉使用各类防护器具；

c.如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

d.雨污水阀门的关闭及切换；

e.危险化学品泄漏或事故废液收集的处理措施；

f.事故情况下减缓环境污染措施；

g.应急装备、器材的使用及防护措施的佩戴知识培训及练习；

h.事故发生时的报警方式及信息上报；

j.事故现场自我防护及监护措施。

(2)采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

(3)培训时间：每月不少于6小时。

### 9.1.3应急指挥机构的培训

邀请国内外应急救援专家，就公司危险化学品事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年2～4次。

### 9.1.4公众教育

负责对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于2次。

## 9.2演练

### 9.2.1演练分类及内容

1.演练分类

(1)组织指挥演练：由指挥部的领导和各专业队负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

(2)单项演练：由各队各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

(3)综合演练：由应急救援指挥部按应急救援预案要求，开展全面演练。

2.演练内容

(1)事故发生的应急处置、应急监测；

(2)消防器材的使用；

(3)通信及报警讯号联络；

(4)消毒及洗消处理；

(5)急救及医疗；

(6)防护指导：包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

(7)应急监测；

(8)各种标志设置警戒范围人员控制，厂内交通控制及管理；

(9)事故区域内人员的疏散撤离及人员清查；

(10)向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

(11)事故的善后工作。

### 9.2.2演练范围与频次

基本要求：最少要在极端最热和极端最冷季节进行应急演练。

(1)组织指挥演练由指挥领导小组组长每年组织一次；

(2)单项演练由每专业队组长每年组织二次；

(3)综合演练由指挥领导小组组长每年组织一次。

### 9.2.3预案评估和修正

(1)预案评估

演练时设置观察员，评估所有人员的操作；现场演练结束后，及时总结演练成绩。指挥部和各专业队经演练后进行讲评和总结，及时发现事故应急预案集中存在的问题，并从中找到改进的措施。

①发现的主要问题；

②对演练准备情况的评估；

③对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

④对在训练、防护器具、抢救设置等方面的意见；

⑤对演练指挥部的意见等。

(2)预案修正

①事故应急救援预案经演练评估后，对演练中存在的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；

②应急救援危险目标内的生产工艺、装置等有所变化，应对预案及时进行修正。

# 10奖惩

## 10.1奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰：

(1)出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

(2)对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

(3)对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4)有其他特殊贡献的。

## 10.2责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

(1)不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

(2)不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

(3)不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

(4)拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

(5)盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

(6)阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

(7)散布谣言，扰乱社会秩序的；

(8)有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

# 11保障措施

## 11.1内部保障

### 11.1.1经费保障

突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器设备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备、应急小组运作经费，由我公司质量安全环保科制订计划预算，报总经理批准后，由财务科支出。一般保障年度应急费用为贰万元左右，专款专用，所需经费列入厂财政预算，保障应急状态时应急经费的及时到位。

### 11.1.2应急物资、装备保证

企业指挥机构的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。

应急物资储备主要包括防毒面具、安全防护眼镜、防静电工作服、防静电鞋等；在仓库、生产车间等存放一定数量的灭火器、消火栓、水喷淋洗眼器等应急设施及物资，并按规定放在适当的位置，并作了明显的标识；厂区内贮存一定数量的堵漏棉絮(棉布)和木块，在事故发生的紧急情况下，可以用来堵塞储备设施破裂处；厂区内贮存一定数量的黄沙，在事故发生的紧急情况下，可以用来覆盖泄漏液体等。

公司的汽车，配备专职驾驶员，随时可作应急之用。

另外厂区内各个车间均配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用，在危险品库及易发生事故的必要位置设置洗眼器及相应的药品。

### 11.1.3应急救援队伍保障

公司将加强环境应急队伍的建设，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握公司突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，并形成应急网络，确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。

厂区建立危险化学品安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。聘请专家作为环保顾问。

### 11.1.4应急与通信保障

应急指挥组及各成员必须24小时开通个人手机(联系人及联系方式详见附件)，配备必要的有线、无线通信器材，值班电话保持24小时通畅，节假日必须安排人员值班。要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、火灾自动报警系统线路、巡更系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、可燃气体报警仪、手动报警和电话报警系统相结合方式。

整个厂区的照明依照《工业企业照明设计标准》(GB50034-92)设计。在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。

### 11.1.5保障制度

(1)责任制

环境风险事故应急救援指挥组及各小组职责

(2)值班制度

①值班时间：24小时

②值班人员夜间必须对危险区域进行巡检，并在值班室值守。

③因公或因私不能到岗的，必须提前说明情况，由所在部门安排相应人员代替。

④值班人员必须本人签名，做好当夜的值班记录。

⑤公司值班小车由当班值班班干部负责调度安排。

⑥遇到法定节假日，必须增加相应值班人员。

⑦夜间值班人员由总办负责抽查，无故缺席者，按公司规定进行处理，并予以通报批评。

⑧值班中遇到紧急情况，应采取果断措施进行处理，并及时向有关领导联系汇报。

(3)培训制度

①目的：通过对各类人员的培训，防止突发性重大事故的发生，并能在事故发生后，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援。

②范围：全体员工

③职责：

A.环安科是事故应急救援预案培训管理部门，负责编制年度培训计划，并组织实施；

b.各其他部门按要求配合实施事故应急救援预案培训，并进行培训效果评价。

④培训内容：

a.安全操作规程；

b.生产过程中异常情况的排除、处理方法；

c.熟练使用各类防护器具；

d.事故发生后如何开展自救和互救；

e.事故发生后的撤离和疏散方法；

f.事故发生后如何开展事故现场抢险及事故的处置。

⑤培训的实施：

a.全体员工分别按培训计划参加培训；

b.师资以专兼职结合，内请外聘解决；

c.培训过程中，企业负责安全的安保部检查进度和培训质量；

d.各类培训做好培训记录，培训考试试卷由安保科保存；

e.特殊工种参加法定的持证上岗培训，无资质证不得上岗。

## 11.2外部救援

### 11.2.1外部救援体系

单位互助体系：企业已与贝碧欧美术颜料（昆山）有限公司签订了突发环境事故应急互助协议，一旦公司发生环境突发事件，公司可得到一定程度的单位互助援助。

公共援助力量：企业还可以联系昆山市公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

### 11.2.2应急救援信息咨询

(1)外部救援单位联系电话

昆山市公安局报警中心：110

昆山市消防大队：119

昆山市急救中心：120

昆山市安全生产监督管理局：57756081

昆山市环境保护局：12369/57565432

昆山市疾病控制中心：57331615

昆山市环境监测大队：57539870

(2)供水、供电单位联系电话

昆山市自来水公司：57557743

昆山市供电公司：57302967

(3)其他救援机构

a.国家化学事故应急咨询电话：0532-3889090

b.化学事故应急救援中心上海抢救中心

电话：021-62533429

传真：021-62563255

c.国家中毒控制中心

24小时服务热线：010-63131122(中继线)

010-83163338(备用)

传真：010-63131122

# 12预案的评审、备案、发布和更新

## 12.1评审

### 12.1.1内部评审

公司应急指挥部应定期在进行预案演练或经历环境应急实战后对参与演练和实战的部分进行评审，评审由上级主管部门的人员和专家参加，与时俱进，加强日常监督管理，对预案内容不断根据企业的生产实际变化及时进行更新。

### 12.1.2外部评审

邀请环境应急专家、环保主管部门、公司附近社区领导、企业领导等召开预案评审会，收集对预案中具体内容的补充信息，根据评审会达成的意见及时修改预案内容。

## 12.2备案

预案经内部评审、外部评审，并修改完善后，按照要求存档备案，并上报昆山市环保局等相关政府部门备案。

## 12.3发布

公司应急预案经公司环境安全生产委员会评审后，由经理签署发布；应急指挥部负责对应急预案的统一管理；公司办公室负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；应发放给应急指挥小组成员和各部门主要负责人。

本预案自在昆山市环保局备案发布后，抄送昆山市突发环境污染事故应急中心。

## 12.4更新

按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》第二十三条规定，企业环境应急预案应当每三年至少修订一次，有下列情形之一的，应当及时进行修订：

(1)本单位生产工艺和技术发生变化的；

(2)相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

(3)周围环境或者环境敏感点发生变化的；

(4)环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

(5)环境保护主管部门或者企事业单位认为应当适时修订的其他情形。

应急预案的修订由应急指挥办公室根据上述情况的变化和原因，向公司领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。预案修订应建立修改记录(包括修改日期、页码、内容、修改人)。

# 13预案的实施和生效时间

本预案自发布之日起实施。预案批准发布后，公司将落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

# 14附则

## 14.1名词术语定义

危险物质：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范(HJ/T298)认定的具有危险特性的固体废物。

环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

环境事件：指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

次生衍生事件：某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

恢复：指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

分类：指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

分级：分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

## 14.2预案管理与更新

为适应国家相关法律、法规的调整和部门或应急资源的变化，结合生产过程中发现存在的问题和出现的新情况，每年年底将对本预案进行修订更新，并将新预案发送到相关部门进行学习。

## 14.3预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

# 15附图与附件

## 15.1附图

附图1   企业环境风险源平面分布图

附图2   企业周边敏感目标分布图

附图3   企业事故污染物内部控制图

附图4   风险监控预警及应急监测图

附图5   公司周边水系分别图

## 15.2附件

附件1   环境影响评价批复

附件2   排污许可证

附件3   工业固废处置合同

附件4   检测报告

附件5   与周围企业互助协议

附件6   内部应急人员通讯录

附件7   专家意见

附件8   会议签到表

附件9   修改清单

# Text boxes

原料

分散

混合

检验

包装

开发区突发环境事件应急指挥部

应急指挥组

应急监测组

后勤组

医疗救护组

应急消防组

抢修组

安全组

通讯联络组